Идеальная тепловая машина. Цикл Карно.  Внимательно рассмотри, прочитай, проанализируй  1-2 столбики таблицы, заполни 3 столбик

| Движение поршня | Ч то происходит в тепловом двигателе | Пояснения ученика (допиши) | Проанализируй и запиши, что происходит с внутренней энергией и за счет чего совершается работа (ΔU=A+Q) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагреватель Т1 1-2 V1 V2 холодильник | Газ, заключенный в теплопроводящий цилиндр, привели в тепловой контакт с нагревателем, имеющим температуру Т1. Газ, нагревшись до температуры Т1, будет изотермически расширяться: 1. газ получит от нагревателя количество теплоты Q1 2.газ совершит работу против внешних сил | 1. Проанализируй, как изменяется объем? ΔV= V2-V1 , ΔV >0, V2 …V1, следовательно объем………… 2. Определи знак (+ или -) работы газа А … 0 3. Определи знак (+ или -) работы внешних сил А … 0 4. Газ получает или отдает количество теплоты? ………………….обведи в кружок +Q или -Q 5. Процесс изотермический, следовательно, Т=……………., ΔТ= ……., ΔU=…,т.е. внутренняя энергия (подчеркни) не изменяется, уменьшается, увеличивается | Запиши 1 закон термодинамики для этого процесса …………………………………………….. Дополни пропуски: Внутренняя энергия ………………………., газ совершает ………………… против ………….. ………… за счет ……………………………. …………………………………………………. |
| Нагреватель 2-3 V2 V3 Q=0 Холодильник | После достижения газом состояния 2 контакт с нагревателем прервется, газ заключают в теплоизолирующую оболочку (адиабатную). Газ самостоятельно адиабатно расширяется до состояния 3: 1. газ совершит работу против внешних сил за счет своей внутренней энергии 2. температура газа понизится, т.к. внутренняя энергия уменьшится | 1. Адиабатный процесс протекает в теплоизолированной системе, теплота не поступает Q = … 2. Определи знак (+ или -) работы газа А … 0 3. Определи знак (+ или -) работы внешних сил А .. 0 4. Проанализируй, как изменяется внутренняя энергия (подчеркни) не изменяется, уменьшается, увеличивается ΔU ….. 0 , температура (подчеркни) не изменяется, уменьшается, увеличивается ΔТ= Т2 – Т1, Т2……Т1 5. Проанализируй, как изменяется объем ……………… | Запиши 1 закон термодинамики для этого процесса …………………………………………….. Дополни пропуски: Газ ……………………. ……………. за счет ……………………………………………….., внутренняя энергия …………………………. |
| Нагреватель 3-4 V4 V3 Холодильник Т2 | Газ достиг состояния 3. Приведем его в контакт с холодильником., температура которого Т2. Газ изотермически сжимается внешней силой до состояния 4: 1. внешние силы совершают работу по сжатию газа 2. система отдаст холодильнику количество теплоты Q2 | 1. Проанализируй, как изменяется объем? (cм. п.1-2) …………………………………………… 2. Определи знак работы газа А … 0 3. Определи знак работы внешних сил А … 0 4. Газ получает или отдает количество теплоты? Определи знак……………… 5. Проанализируй, как изменяется внутренняя энергия и температура Т=………., ΔТ= ……., ΔU=………., т.е. внутренняя энергия ………………. | Запиши 1 закон термодинамики для этого процесса …………………………………………….. Дополни пропуски: ……………………………… не изменяется Внешние силы ……………………………….. ……………………………………, идет выделение ………………………………………. |
| Нагреватель 4-1 Q=0 V1 V4 холодильник | По достижению состояния 4, прерывают контакт с холодильником, помещают газ в теплоизолированную оболочку. Газ адиабатно сжимают до состояния 1: 1. совершается работа внешних сил по адиабатному сжатию 2. температура газа повышается, внутренняя энергия повышается, газ переходит в состояние 1 | 1. Проанализируй, как изменяется объем? …………………………………………… 2.Проанализируй, чему равно количество теплоты? Q = .. 3. Определи знак (+ или -) работы газа А … 0 4. Определи знак (+ или -) работы внешних сил А .. 0 5. Проанализируй, как изменяется внутренняя энергия …………………… ΔU ….. 0 , температура ……………………… ΔТ= …………., Т2……Т1 | Запиши 1 закон термодинамики для этого процесса …………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. |

Обрати внимание! На этапах 1-2 и 4-1 нет потерь энергии, т.к. отсутствует теплообмен