ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Вандык Р.Т.(101-676-451),

Романова И.И.(100-672-423)

ГБОУ СПО «Заинский политехнический колледж»

Задание 1.1

Ответить на вопросы:

- Какие системы координат используются на станках с ЧПУ?

- Как располагаются оси декартовой системы координат?

- Как определяется знак направления осей координат?

Задание 1.2

| Отметьте правильные, на ваш взгляд, варианты утверждений, связанных с определением направлений координатных осей вертикально-фрезерного станка. |
| --- |
| Утверждение | Метка |
| Перемещение по оси X вправо - это перемещение: | в положительном направлении |  |
|  | в отрицательном направлении |  |
| Перемещение по оси X от передней плоскости станка -это перемещение: | в положительном направлении |  |
|  | в отрицательном направлении |  |
| Перемещение по оси Z вниз - это перемещение: | в положительном направлении |  |
|  | в отрицательном направлении |  |

Задание 1.3

|  | Р1 | Р2 | РЗ | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  |  |

Определите координаты точек Р1 - Р7 в заданной системе координат (при условии, что цена деления координатной сетки равна 10 мм).

Задание 1.4

| Вариант 1 |
| --- |
| Постановка задачи | На рисунке показан контур токарной детали в декартовой системе координат (для создания технологии токарной обработки на станке с ЧПУ необходимо и достаточно отображать половину контура детали, расположенную выше оси симметрии). Начало отсчета системы координат располагается на пересечении контура левого торца и оси симметрии детали. |
| Задание | Запишите координаты точек P1 – P7 в таблицу. Для координат по оси X указывайте значения, соответствующие величине диаметра контура в месте расположения точки. |
|  | X Z P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 |

Задание 2.1

Ответьте на вопросы, выбирая из предлагаемых вариантов ответов правильный с Вашей точки зрения вариант, и поставьте напротив этого варианта метку.

| № | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |
| 1 | Может ли меняться расположение нулевой точки детали в процессе обработки одной заготовки? |  |  |
| 2 | Может ли меняться расположение нулевой точки станка? |  |  |
| 3 | Может ли меняться расположение точки замены инструмента? |  |  |
| 4 | Расположение нулевой точки станка задается пользователем? |  |  |
| 5 | Координаты исходной точки станка постоянны? |  |  |
| 6 | Расположение нулевой точки детали задается пользователем? |  |  |
| 7 | Может ли ось державки инструмента в рабочей позиции суппорта находиться за осью заготовки? |  |  |

Задание 2.2

| Постановка задачи | На рисунке показано схематичное изображение токарного станка с нулевыми и исходными точками системы координат. |
| --- | --- |
| Задание | Запишите наименования нулевых и исходных точек напротив соответствующих условных обозначений. |

Задание 3.1

| Постановка задачи | В колонке «Исходный текст» таблицы приведен фрагмент текста управляющей программы, кадры которой записаны без интервалов между отдельными словами. |
| --- | --- |
| Задание | Отредактируйте данный фрагмент и в колонке «Отредактированный текст» запишите текст управляющей программы с интервалами между отдельными словами кадров. |
|  | Исходный текст | Отредактированный текст |
|  | G01X0F20 |  |
|  | G01Z0.95F200 |  |
|  | G00X10 |  |
|  | G02Z-4.16X10.11I0.5K0 |  |
|  | M06T3 |  |

Задание 3.2

| № | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |
| 1 | Можно ли сказать, что текст управляющей программы состоит из кадров, которые, в свою очередь, состоят из слов? |  |  |
| 2 | Слова в кадре всегда могут располагаться в произвольном порядке? |  |  |
| 3 | В общем случае команды управляющей программы выполняются в порядке следования кадров в тексте программы? |  |  |
| 4 | Любое слово в управляющей программе всегда состоит из буквенного символа и числового значения? |  |  |
| 5 | Буквенная составляющая слова и адрес – это одно и то же? |  |  |
| 6 | Слова, с помощью которых задаются команды на перемещения исполнительных органов станка и на изменение их рабочих параметров это технологические слова? |  |  |
| 7 | Может ли численная составляющая в словах с адресами G и М быть в виде десятичной дроби? |  |  |