# Лабораторная работа № 5

Исследование зависимости сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и рода материала.

Цели работы: 1) выявить зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и рода материала.

Оборудование: источник тока, исследуемый проводник, соединительные провода, ключ, мультиметр .

Ход работы

- Соберите цепь, изображенную на рис.1. В качестве проводника выберите «реальный проводник» (на панели инструментов его обозначение                        ).

Рис. 1

- Для исследования зависимости сопротивления проводника от его длины установите следующие параметры проводника: материал «медь», площадь поперечного сечения 1мм2.

- Изменяйте параметр «длина» проводника (10 м, 20 м, 30 м, 40 м)  и следите за изменением силы тока. Результаты измерений занесите в табл. 1.

- По результатам опыта (на основании закона Ома) сделайте вывод об изменении сопротивления проводника, вызвавшего полученное в опыте изменение силы тока.

Таблица 1. Зависимость силы тока от длины проводника

| Длина L, м | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока, А |  |  |  |  |

Вывод 1: С увеличением длины проводника сила тока …...……..…… вследствие того, что его сопротивление ………………………………………………….

- Для исследования зависимости сопротивления проводника от его площади поперечного сечения установите следующие параметры проводника: материал «медь», длина – 10 м.

- Изменяйте параметр «площадь поперечного сечения» проводника (1мм2,
 2 мм2, 4 мм2, 8 мм2, 16 мм2)  и следите за изменением силы тока. Результаты измерений занесите в таблицу 2.

Таблица 2. Зависимость силы тока от площади поперечного сечения  проводника

| Площадь S, мм2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока, А |  |  |  |  |  |

- По результатам опыта (на основании закона Ома) сделайте вывод об изменении сопротивления проводника, вызвавшего полученное в опыте изменение силы тока.

Вывод 2: С увеличением площади сечения проводника сила тока………… вследствие того, что его сопротивление ………………………………………………………..

- Для исследования зависимости сопротивления проводника от его материала установите следующие параметры проводника: длина – 10 м, площадь поперечного сечения 1мм2.

- Изменяйте параметр «материал» проводника (медь, сталь, константан, нихром)  и следите за изменением силы тока. Результаты измерений занесите в таблицу 3.

Таблица 3. Зависимость силы тока от рода материала проводника

| Удельное сопротивление, Ом*мм2/м | Медь 0,017 | Сталь 0,12 | Константан 0,5 | Нихром 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока, А |  |  |  |  |

- По результатам опыта (на основании закона Ома) сделайте вывод об изменении сопротивления проводника, вызвавшего полученное в опыте изменение силы тока.

Вывод 3: С увеличением удельного сопротивления проводника сила тока…………… вследствие того, что его сопротивление ……………………………………………

Итоговый вывод: Сопротивление проводника зависит от:

1)……………………………,

2)……………………………,

3)…………………………….

Сопротивление проводника:

а) увеличивается с увеличением ……………..  и  …………….,

б) уменьшается с увеличением   ………………………………..

План оформления работы для отчета

- Лабораторная работа № 2.

- Название работы.

- Цель работы.

- Оборудование.

- Результаты работы:

а) схема данной электрической цепи;

б) таблица 1 и вывод 1 по результатам измерений;

в) таблица 2 и вывод 2 по результатам измерений;

г) таблица 3 и вывод 3 по результатам измерений.

6.  Итоговый вывод.