Регулятор длины стежка

Расположен на стойке рукава швейной машины.

С его помощью можно задавать длину стежка от 0 – 4мм.

Во время подготовки машины к работе необходимо установить определенную длину стежка.

Она зависит от толщины стачиваемых тканей и назначения строчки. Чем толще ткань, тем больше длина стежка.

Отделочные строчки и строчки для образования сборок выполняют стежком длиной 4 мм.

Регулятор натяжения верхней (игольной) нитки

Регулятор находится на рукаве швейной машины.

С его помощью можно усилить или ослабить натяжение верхней нитки.

Регулировать натяжение можно гайкой 1, поворачивая ее влево или вправо и меняя давление пружины 2 на шайбы натяжения 3.

Чтобы усилить натяжение верхней нитки, гайку поворачивают по часовой стрелке, чтобы ослабить – против часовой.

Регулятор натяжения нижней (челночной) нитки

Регулятор находится на шпульном колпачке машины.

Натяжение регулируется винтом, который прижимает пластинчатую пружину к корпусу шпульного колпачка.

Если нитка из-под пластинчатой пружины выходит свободно, то винт необходимо затянуть.

При замене ниток на другой номер сначала регулируют натяжение нижней нитки, а затем – верхней.

Оценочный лист

| Критерии | учащиеся |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полнота ответа |  |  |  |  |
| Уровень владения материалом |  |  |  |  |
| Аргументированность высказывания |  |  |  |  |
| Речевой этикет |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

2 балла – полное соответствие

1 балл – частичное соответствие

0 баллов – несоответствие

Вопросы для первого этапа:

- Верите ли вы в то, что качественной считается такая строчка, у которой переплетение нижней и верхней ниток происходит между соединительными  материалами?

- Верите ли вы в то, что длина стежка зависит от толщины стачиваемых тканей и назначения строчки?

- Верите ли вы в то, что с помощью регулятора верхней нитки можно регулировать качество строчки?

- Верите ли вы в то, что неправильная регулировка натяжения нижней нитки приводит к дефектам машинной строчки?