| Инструкционная карта № 1 «Наладка строгальных инструментов» |
| --- |
| Наименование и последовательность выполнения операций | Рекомендации по выполнению операции и самоконтролю | Эскиз |
| Разборка рубанка (шерхебеля) для заточки железки: 1. Взять инструмент в левую руку | Большой палец поддерживает железку и клин в летке, а остальные пальцы охватывают рубанок слева |  |
| 2. Ослабить клин и вынуть железку и клин из летка | Удерживая струг в левой руке, слегка ударить киянкой по торцу (затылку) колодки и ослабить клин, после чего клин и железка легко вынимаются |  |
| Собрать (наладить) инструмент I. Установить железку и закрепить ее клином | Инструмент взять в левую руку, а правой вставить в леток железку и клин, поддерживая их большим пальцем левой руки. В таком положении инструмент удерживать до конца наладки |  |
| 2. Неплотно закрепить железку клином | Слегка ударить киянкой по переднему торцу колодки и плотно прижать железку |  |
| 3. Установить железку на необходимую толщину стружки (осуществляется ударами молотка по хвостовой части железки. | Лезвие железки должно выступать равномерно, без перекоса {толщина срезаемой стружки при строгании шерхебелем 2—3 мм, одинарным рубанком 0,3— 0,5 мм и рубанком с двойным ножом 0,2—0,3 мм). Если лезвие железки выступает за подошву инструмента на величину, большую требуемой, нужно легкими ударами киянки по торцу (затылку) колодки инструмента подать его назад |  |
| 4. Окончательно закрепить железку | Закрепить железку ударом киянки по торцу клина. Клин должен быть плотно подогнан и прижат к ножу |  |