| Инструкционная карта №2 Строгание древесины |
| --- |
| Наименование и последовательность выполнения операций | Рекомендации по выполнению и самоконтролю | Эскиз операции |
| Продольное строгание 1. Первичное грубое строгание шерхебелем: поставить инструмент на обрабатываемую поверхность; произвести движение шерхебеля от себя; за один проход с поверхности заготовки должна быть снята одна стружка; возвратить шерхебель в исходное положение и снова произвести рабочее движение | Нож не должен касаться торца заготовки; нажимая на шерхебель равномерно обеими руками, энергично двигая его вперед, на весь размах рук; во время рабочего движения инструмента нужно сгибать левое колено; строгание производить равномерным нажимом на инструмент под острым углом к направлению волокон, так как при строгании вдоль волокон легко «перестрогать» материал за пределы разметки, а при строгании поперек волокон на кромке получаются отщепы; возвращая инструмент в исходное положение, необходимо несколько приподнять его для предотвращения истирания и затупления режущей кромки Помните! Узкие кромки не строгают шерхебелем потому, что его лезвие часто сходит с кромки заготовки |  |
| 2. Чистовое строгание рубанком (одинарным или двойным) : начало строгания заготовки строгание средней части заготовки; конечные приемы строгания возврат рубанка в первоначальное положение | Нажимать на рубанок обеими руками, энергично двигать его вперед, на весь размах рук, сгибая при этом левое колено; сначала левой рукой следует нажимать сильнее, чем правой, а когда подошва рубанка ляжет на плоскость всей поверхностью, нажимать обеими руками равномерно; на весь рубанок нажимают одинаково и равномерно; Когда рубанок сходит с обрабатываемой заготовки, следует усилить нажим на правую руку, чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки; возвращая рубанок в исходное положение, необходимо несколько приподнять его для предупреждения затупления режущей кромки; для нового рабочего движения рубанок устанавливать плавно, без стука Помните! Для образования ровной и чистой поверхности нужно строгать так, чтобы инструмент снимал тонкую сплошную стружку по всей длине заготовки |  |
| Торцовое строгание 1. Произвести движение рубанка от себя до середины 2. Повернуть рубанок и произвести движение на себя; обработать вторую часть торца | Движение рубанка должно быть точным, энергичным и коротким; чтобы избежать отщепов, следует предварительно снять фаску со всех четырех сторон заготовки (если это возможно и допустимо) Движение рубанка по торцу выполнить аналогично предыдущему Помните! Заготовки небольшой площади сечения торцуют со вспомогательным бруском во избежание отколов волокон древесины лезвием ножа |  |