Реактивный движитель кальмара.

Реактивное движение, используемое в самолетах, ракетах и космических снарядах, свойственно также головоногим моллюскам – осьминогам, кальмарам, каракатицам. Наибольший интерес для техники представляет реактивный движитель кальмара. В сущности, кальмар располагает двумя  принципиально разными движителями. При медленном перемещении он пользуется большим ромбовидным плавником, периодически  изгибающимся. Для быстрого броска животное использует реактивный движитель. Мышечная ткань- мантия окружает тело моллюска со всех сторон, объем ее составляет почти половину объёма его тела. При реактивном способе плавания животное засасывает воду внутрь мантийной полости через мантийную щель. Движение кальмара создается за счёт выбрасывания струи воды через узкое сопло (воронку). Это сопло снабжено специальным клапаном, и мышцы могут его поворачивать, чем достигается изменение направление движения. Движитель кальмара очень экономичен, благодаря чему  он может достигать скорости 70 км/ч; некоторые исследователи считают, что даже до 150 км/ч.

Инженеры создали движитель, подобный движителю кальмара: это водомёт, действующий при  помощи обычного бензинового или дизельного двигателя. Но для работы под водой удобно иметь устройство, работающее без доступа атмосферного воздуха. Поиск инженеров направлен на создание конструкции гидрореактивного двигателя, подобного воздушнореактивному, т. е. такого, где двигатель и движитель составляют одно целое.