Панютина Елена Борисовна № 216-493-403

Приложение 4

Фильтрующие противогазы являются основным средством индивидуальной защиты

органов дыхания. Принцип действия их основан на предварительном очищении

(фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от различных вредных примесей.

Изолирующие противогазы являются специальными средствами защиты органов

дыхания, глаз, кожи лица от всех вредных примесей, содержащихся в воздухе. Их

используют в том случае, когда фильтрующие противогазы не обеспечивают такую

защиту, а также в условиях недостатка кислорода в воздухе.

Респираторы. В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет

респиратор Р-2. Респираторы применяются для защиты органов дыхания от

радиоактивной и грунтовой пыли. Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую

полумаску , снабженную двумя клапанами вдоха, одним клапаном выхода  (с

предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из эластичных

(растягивающихся) и нерастягивающихся тесемок, и носовым зажимом.

Если во время пользования респиратором появится много влаги, то рекомендуется

его на 1-2 минуты снять, удалить влагу, протереть внутреннюю поверхность и

снова надеть.

Противопыльная тканевая маска предназначена для защиты органов дыхания

человека от радиоактивной пыли. Маска состоит из двух основных частей -

корпуса и крепления. Корпус сделан из 2-4 слоев ткани.

Плотное прилегание маски к

голове обеспечивается при помощи резинки в верхнем шве и завязок в нижнем шве

крепления, а также при помощи поперечной резинки, пришитой к верхним углам

корпуса маски. Воздух очищается всей поверхностью маски в процессе его

прохождения через ткань при вдохе. Маску может изготовить каждый человек.

Маску надевают при угрозе заражения радиоактивной пылью. При выходе из

зараженного района при первой возможности ее дезактивируют: чистят

(выколачивают радиоактивную пыль), стирают в горячей воде с мылом и тщательно

прополаскивают меняя воду.

Ватно-марлевая повязка предназначается для защиты органов дыхания

человека от радиоактивной пыли. Изготавливается она населением самостоятельно.

Для этого требуется кусок марли размером 100*50 см. На марлю накладывают слой

ваты толщиной 1-2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Марлю с обеих длинных сторон

загибают и накладывают на вату. Концы подрезают вдоль на расстоянии 30-35 см

так, чтобы образовалось две пары завязок. При необходимости повязкой закрывают

рот и нос; верхние концы завязывают на затылке, а нижние - на темени. В узкие

полоски по обе стороны носа закладывают комочки ваты. Для защиты глаз

используются противопыльные защитные очки.