## Slide 1: Определение погрешностей измерений
Презентацию подготовили
учитель математики высшей категории Белова Н.П.,
учитель физики высшей
категории Могильникова И.М.

## Slide 2: Цель урока
Показать применение методов теории вероятности и статистики на уроках физики при выполнении лабораторных работ

## Slide 3: Задачи
Повторить основы теории измерений и погрешностей;
Применить полученные знания на практике;
Установить метапредметные связи.

## Slide 4
Наука начинается там,
где начинают измерять.
Д.И.Менделеев

## Slide 5: Измерения и их виды
Измерение – это нахождение значения величины опытным путем с помощью средств измерений.
Прямое измерение – это определение значения величины непосредственно средствами измерения.
Косвенное измерение - это определение значения величины с помощью формулы.

## Slide 6: Погрешности и их виды
Абсолютная погрешность ∆х задает интервал значений, в пределах которого с определенной степенью точности находится истинное значение измеряемой величины:
(Xизм - ∆х) ≤ Xист ≤ (Xизм +∆х) (1)
Относительная погрешность равна отношению абсолютной погрешности к измеренному (среднему) значению величины, выраженному в процентах:
Ɛ = Xизм)*100% (2)

## Slide 7
1-ый опыт - Х1
2-ой опыт - Х2
3-ий опыт - Х3
n-ый опыт- Хn
Xизм = Xср =

## Slide 8
Дисперсией называется величина, равная среднему арифметическому квадратов отклонений от среднего значения
D =
Абсолютная погрешность равна
∆х =
Относительная погрешность результата измерений
Ɛ = *100 %

## Slide 9
N ученика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Отн.влажн. ᵠ, % | 52 | 65 | 55 | 50 | 60 | 53 | 55 | 49 | 64 | 59
Пример
При определении влажности воздуха в классе учащиеся получили следующие значения:
Таблица 1

## Slide 10
Выполнение
1. Рассчитать среднее арифметическое полученных значений относительной влажности
φср =
2. Оценить дисперсию и найти абсолютную погрешность
φср = 56 %
D = 28,2
φ
= 2 %
Результаты
D =

## Slide 11
3. Рассчитать относительную погрешность и записать ответ.
В результате ∆φ 2 %.
φ = 56 ± 2, %.
Истинное значение относительной влажности воздуха в комнате лежит в интервале:
54 % ᵠ 58 %.
При этом относительная погрешность измерения
Ɛ .

## Slide 12
Задание 1. «Определение средней скорости движения тела».
При неравномерном движении тела справедливо: vср =
Используя данную формулу для определения средней скорости бруска, рассчитать абсолютную и относительную погрешности его скорости. Для этого измерить время движения бруска вдоль наклонной плоскости не менее 5 раз. В ходе выполнения задания все экспериментальные данные занести в таблицу. Результат записать в стандартном виде.
Таблица 2
N | S, м | t, с | v, м/с | vср, м/с | ¦v – vср¦, м/с | (v – vср) 2, м2/с2 | D, м2/с2 | ∆v, м/с | Ɛ, %
1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Задание 2. «Определение ускорения свободного падения».
Пренебрегая сопротивлением воздуха, считаем, что тело при падении движется с постоянным ускорением g.
Используя формулу: h = , т.к. vо = 0,
найти значение ускорения свободного падения: g = .
Измерим высоту h, с которой будет падать линейка – «заборчик».
Жестко зафиксируем датчик на штативе, так чтобы его плечи располагались строго горизонтально. При этом линейка - «заборчик» свободно проходит через датчик. Подключаем датчик к каналу №1 интерфейса. Нажимаем на кнопку «Collect» Отпускаем «заборчик» так, чтобы он свободно пролетел через датчик (Обратить внимание: во время падения «заборчик» должен сохранять вертикальное положение). Не менее 5 раз наблюдаем движение.

## Slide 14
Экспериментальные данные записываем в таблицу. Определяем ускорение свободного падения и погрешности его измерения. Результат представляем в стандартном виде.
Таблица 3
N | h, м | t, с | g, м/с2 | gср, м/с2 | ¦g – gср¦, м/с2 | (g – gср) 2, м2/с4 | D, м2/с4 | ∆g, м/с2 | Ɛ, %
1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
ВОПРОСЫ
Как сильно отличается полученное значение g от общепринятого?
Входит ли общепринятое значение g в доверительный интервал?
Изменится ли значение ускорения свободного падения, если высоту h уменьшить/увеличить?
Как влияет на результаты определения g сила сопротивления воздуха?

## Slide 16
Единственным источником знаний является опыт…
И хотя опыт берет за ученье большую плату,
Учит при этом лучше всех других учителей.
Альберт Эйнштейн

## Slide 17
Итоги урока
1.Чем занимались на уроке?
2.У кого были затруднения при выполнении заданий?
3.Удалось ли преодолеть трудности?
4.Что вам больше понравилось и запомнилось на уроке?
5.Оправдались ли ожидания,
с которыми вы шли на урок?

## Slide 18
Понравился урок, и тема понята.
Понравился урок, но не всё ещё понятно.
Урок не понравился, и тема не понятна.

## Slide 19
Спасибо за внимание!