Приложение 4

Карточный фокус

Инструкционная карта

Инструменты, материалы и оборудование: линейка, ножницы, игла для ручных работ, портновский мел, картон, карандаш, ткань трёх цветов (А, Б и В), нитки швейные, швейная машина, утюг.

1. Изготовить из картона шаблоны – квадраты со сторонами 10,8 см и 9,7 см.

2. Выкроить по шаблонам:

- Из ткани А – 1 деталь со стороной 10,8 см и 2 детали со стороной 9,7 см

- Из ткани Б - 1 деталь со стороной 10,8 см и 2 детали со стороной 9,7 см

- Из ткани В - 1 деталь со стороной 10,8 см и 2 детали со стороной 9,7 см

3. Разрезать детали со стороной 10,8 см по обеим диагоналям, а детали со стороной 9,7 см – по одной диагонали.

4. Разложить детали, сметать и стачать их между собой по схеме швом шириной 0,6 см. После стачивания каждый шов заутюживать.

5. Приутюжить полученный блок.

Мозаика из полос

Инструкционная карта

# Выполнение блока «Мозаика из полос»

Инструменты, материалы и оборудование: линейка, ножницы, игла для ручных работ, портновский мел, картон, карандаш, ткань трёх цветов (А, Б и В), нитки швейные, швейная машина, утюг.

1.Изготовить из картона шаблон – полоску со сторонами 4*24см.

2.Выкроить по шаблону:

- Из ткани А – 3 детали

- Из ткани Б – 3 детали

- Из ткани В – 3 детали

3. Сложить детали из тканей А и Б лицевыми сторонами внутрь, сметать и стачать швом шириной 1 см. Шов заутюжить.

4. Сложить стачанные детали из тканей А и Б с деталью из ткани В лицевыми сторонами внутрь, сметать, стачать швом шириной 1 см. Шов заутюжить.

5. Разрезать полученную полосу так, чтобы получились три части, размеры которых 8*8 см.

6. Повторяя пункты 3-5, выполнить ещё шесть элементов «Мозаика полос».

7. Разложить полученные квадраты, сметать и стачать их между собой по схеме швом шириной 1 см. После стачивания каждый шов заутюживать.

8. Приутюжить полученный блок.

Девять лоскутков

Инструкционная карта

Инструменты, материалы и оборудование: линейка, ножницы, игла для ручных работ, портновский мел, картон, карандаш, ткань двух цветов (А и Б), нитки швейные, швейная машина, утюг.

1. Изготовить из картона шаблон – квадрат со стороной 9 см.

2. Выкроить по шаблону:

- Из ткани А – 5 деталей

- Из ткани Б – 4 детали

3. Разложить детали в шахматном порядке.

4. Сметать и стачать детали между собой по схеме швом шириной 1 см. После стачивания каждый шов заутюживать.

5. Приутюжить полученный блок.

# Text boxes

А

А

АА                                                 А

А

Б

Б

В

В

А

Б

В

А

Б

В

А

А

Б

А

А

Б

В