Приложение 1

Проверочная работа (нулевой срез знаний).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Вариант.

- Назовите условия необходимые для существования электрического тока.

- Запишите формулы закона Ома для участка и полной цепи.

- Какова роль источника тока в электрической цепи?

- Напишите уравнение электролитической диссоциации:	СuSO4  (

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Вариант.

- Что называют электрическим током?

- Дайте определение физическим величинам: силе тока и напряжения. В каких единицах измеряется каждая величина.

- Под действием,  каких сил движутся заряды во внешней цепи?

- Напишите уравнение  электролитической рекомбинации:	Na1+ + Cl1-  (

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 2

Общие положения о существование электрического тока в различных средах

- Электрический ток – упорядоченное движение свободных заряженных части

- Для существования электрического тока необходимо наличие:

а) свободных заряженных частиц,

б) электрического поля.

E

3. За направление электрического тока принято направление движения положительных зарядов.

4. Сила тока определяется по формуле:	I = q / t

5. Электрический ток создается в замкнутых электрических цепях, содержащих:

- источник тока

- нагрузку

- измерительные приборы

- а также может иметь участок, где электрическое поле создается между двумя электродами		 --	 +

КАТОД			АНОД

6. Зависимость между силой тока и напряжением задается вольт - амперной характеристикой (например, для металлов)

I, A

U, B

7. Электрический ток оказывает действия:

- 	магнитные (всегда)	тепловые (Q = I2 R t)	химические (m = k I t)

________________________________________________________________________________

Приложение 3

Аккумуляторы – это приборы, которые становятся источниками электрической энергии после пропускания через них тока.

При этом используется явление поляризации электродов, т.е. изменение качества поверхности электродов при прохождении тока через электролит. Поляризация может сохраняться в течение длительного времени после прекращения тока в электролите.

Пропускание тока через аккумулятор называют его зарядкой,

а использование его в качестве источника называют разрядкой.

Окислительно – восстановительная реакция, протекающая в электролите:

PbO2 + 2H2SO4 + Pb   (( PbSO4 + 2H2O + PbSO4

_________________________________________________________________________________

Приложение 4

Электроемкость плоского конденсатора: С = ( (о S / d

При параллельном соединении конденсаторов

С1 	С2	С3 Сn

электроемкость батареи рассчитывается по формуле: C = С1 + С2 + С3 +...+ Сn

__________________________________________________________________________

Приложение 5

При последовательном соединении отдельных аккумуляторов

(1	(2	(3 	(n

-   +      -   +   -    +   -     +

напряжение всей батареи рассчитывается по формуле: ( = (1 + (2 +(3 +...+ (n

_____________________________________________________________________________

Приложение 6

Ведомость рейтинговой оценки знаний по физике учащихся 10 ___ класса.

Тема «Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза Применение электролиза».

| № | Фамилия | I занятие | II занятие | Коэффициент | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нулевой срез знаний | Ответы на вопросы | Решение проблемных вопросов | Конспект | Письменный опрос | Решение задач | Тест | Сообщение | Применение |  |  |
|  |  | 1б | 2б | 3б | 1б | 2б | 3б | 3б | 2б | 1б | 2б | 20б |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.		Таблица перевода баллов:	18-20 баллов -	оценка «5»

14-17 баллов -	оценка «4»

12-13 баллов -	оценка «3»

# Text boxes

----

---

----

----

V

A