Технологическая   карта.   Изготовление   сувенира - кубок.

Заготовка   80х80х300 мм.

Материал:    береза.

| № п/н | Последовательность работы | Эскиз | Оборудование инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Установить и закрепить заготовку на станке. Выполнить чистовое обтачивание до диаметра 70 мм. Разметить заготовку по длине. Обточить конические, фасонные поверхности по заданным размером. Выполнить шлифование. Проверить размеры, отпилить торец. Отделка изделия. |  | Токарный станок, трезубец, киянка Токарный станок, трезубец, полукруглая стамеска, штангенциркуль. Измерительная линейка, карандаш. Токарный станок, полукруглая и плоская косая стамеска, штангенциркуль. Токарный станок, колодка для шлифования, шлифовальная шкурка. Измерительная линейка, штангенциркуль, ножовка. Морилка, лак. |