Инструкция лабораторных опытов

1. Соберите схему, показанную на рисунке:

(зарисуйте эту схему в план-карту) (взвесьте медную пластинку-катод и результат запишите в план-карту)

- Опустите электроды в раствор и замкните ключ.

- Наблюдайте за процессом, проходящими на электродах и
заполните в план-карту свои наблюдения, (опыт проводить в
течении 15 мин.)

а/ составьте схему электролиза раствора, запишите уравнения реакций, протекающих на электродах. б/ проведите расчеты, необходимые для решения задач.

4.	Задача:    взвесьте медную пластинку-катод после

проведения опыта, найдите массу выделившейся меди на катоде и определите заряд электрона, (все расчеты запишите в план-карту) 5. Сделайте вывод по лабораторной работе.

Инструкция лабораторных опытов

1. Соберите схему показанную на рисунке:

(зарисуйте эту схему в план-карту)

- Опустите электроды в раствор, замкните ключ.

- Наблюдайте за процессами, происходящими на электродах и
заполните план-карту.

а/ составьте схему электролиза раствора, запишите уравнения реакций, протекающих на электродах. б/ проведите расчеты необходимые для решения задачи.

Задача: Определите объем водорода, выделившийся на

1\ кзтеде при электролизе раствора иодида калия массой раствора 150 г. и массовой долей иодида калия 5%. (все расчеты запишите в план-карту)

- Докажите и объясните направленность движения ионов.

- Сделайте вывод по лабораторной работе.

Применение электролиза в технике.

Гальваностегия.

Явление электролиза находит различные применения в современной технике. Рассмотрим некоторые из них.

Детали технических устройств некоторые части предметов быта иногда покрывают тонкой пленкой благородного металла (платина, золото, серебро). Это делается в декоративно-эстетических целях и с целью предохранения соответствующих частей конструкций от коррозии. В технике для предотвращения коррозии отдельные детали различных устройств покрывают никелем, хромом, кадмием. В настоящее время такие покрытия, как правило, наносят гальваническим способом.

Деталь предварительно тщательно очищают и помещают в электролитическую ванну, наполненную водным раствором соли соответствующего металла, и соединяют с отрицательным полюсом источника тока. Анодом служит пластинка из того же металла. В результате электролиза на поверхности детали оседает слой вещества, соль которого находится в растворе электролита.

Рафинирование меди.

Металлургическая медь, т.е. медь, полученная из руды в правильной печи, содержит, как правило, разнообразные примеси.

Для очистки (рафинирования) меди от примесей других веществ массивные листы металлургической меди опускают в раствор сульфата меди и соединяют с положительным полюсом источника тока. В качестве катода берут тонкие листы чистой меди.

При прохождении электрического тока через электролит чистая медь выделяется на катоде, а анод постепенно растворяется. Примеси выпадают в осадок. Концентрация медного купороса остается постоянной.

Электролиз используется для получения ряда других цветных металлов. Энергия, расходуемая на это, исчисляется миллиардами киловатт-часов в год.

Электролитическая полировка.

Количества вещества, осаждающегося на электроде или переходящего с электрода в раствор, пропорционально силе тока. Но

у выпускников, как мы знаем, напряженность поля больше, чем на плоских участках поверхности.

Следовательно, в этих местах плотность тока больше, чем на плоских участках.

Поэтому, если изделие с шероховатой поверхностью погрузить в качестве анода в электрическую ванну с соответствующим образом подобранным электролитом, то с выступом металл будет переходить в раствор с большой скоростью, чем из впадин, и шероховатости будут сглаживаться. На этом принципе основывается электрополировка металлов, а также электрозаточка инструментов.

Электрометаллургия.

Явление электролиза используется алюминия, натрия, магния, бериллия и других металлов из соответствующих расплавленных

РУД-

Между дном ванны и угольными электродами зажигают

электрическую дугу, в которой температура превосходит 2500 К. В пламени дуги руда плавится, и происходит электролитическая диссоциация молекул. Через образующийся диссоциированный расплав пропускают электрический ток, в результате чего на дне ванны будут оседать молекулы металла. Расплавленный металл стекает по наклонному дну ванны в специальные ковши.

Гальванопластика.

Используя явление электролиза, можно получать абсолютно точные рельефные копии предметов (например, монет, медалей, ювелирных украшений и т.д.). Для этого с предмета сначала делают слепок из какого-либо пластичного материала (например, из воска). Затем поверхность этого слепка делают электропроводной, покрывая ее тонким слоем электропроводного вещества.

Подготовленный таким образом слепок помещают в электролитическую ванну в качестве катода. Пропуская через ванну электрический ток, покрывают слепок толстым слоем металла. С помощью гальванопластики изготавливаются, например, например, точные копии драгоценных украшений, найденных при археологических раскопках, штампы для производства грампластинок и т.д.

Гальванопластика была изобретена в 40-х гг. прошлого столетия членом Российской академии наук Б.С.Якоби.