Приложение 1

| Вариант № 1 Какой объем займет газ при 77 ° С, если при 27 ° С его объем был 6 л. | Вариант № 2 При температуре 27 ° С давление газа в закрытом сосуде было 75 кПа. Каким будет давление при температуре –13°С. |
| --- | --- |
| Вариант № 3 Резиновую лодку надули ранним утром, когда температура окружающего воздуха была 7 ° С. На сколько процентов увеличилось давление воздуха в лодке, если днем под лучами солнца он прогрелся до 35 ° С. | Вариант № 4 В нерабочем состоянии при температуре 7 ° С давление газа в колбе газополной электрической лампы накапливания равно 80 кПа. Найти температуру газа в горящей лампе, если давление в рабочем режиме возрастает до 100 кПа. |
| Вариант № 5 Газ нагрет от 27 ° С до 39 ° С. На сколько процентов увеличился объем газа, если давление осталось неизменным? | Вариант № 6 Газ при давлении 0,2 МПа и температуре 15 ° С имеет объем газа этой массы при нормальных условиях? |

| Вариант № 7 Какое давление рабочей смеси устанавливается в цилиндрах двигателя автомобиля ЗИЛ-130, если к концу такта сжатия температура повышается с 50 до 250 ° С, а объем уменьшается с 0,75 до 0,12 л. Первоначальное давление равно 80 кПа. | Вариант № 8 При автогенной сварке используют сжатый кислород, который хранится в баллонах вместительностью 20 л. При 17 ° С давление в баллоне 100 атм. Какой объем займет этот кислород при нормальных условиях? |
| --- | --- |
| Вариант № 9 До какой температуры можно нагреть воздух, взятый при 20 ° С, чтобы его объем удвоился, если давление останется постоянным. | Вариант № 10 В дизеле в начале такта сжатия температура воздуха 40 ° С, а давление 0,8 атм. Во время сжатия объем воздуха уменьшился в 15 раз, а давление увеличилось до 3, 5 МПа. Определите температуру сжатого воздуха. |
| Вариант № 11 При сжатии газа его объем уменьшился с 8 до 5 л, а давление повысилось на 60 кПа. Найдите первоначальное давление. | Вариант № 12 При увеличении давления в 1, 5 раза объем газа уменьшился на 30 мм. Найти первоначальный объем. |

Приложение 2

Карточка 1 По графику изопроцесса в координатах PV постройте график того же процесса в координатах PT и VT

Карточка 2 По графикам изопроцессов в координатах VT постройте графики тех же процессов в координатах PV и PT.

Карточка 3 По графикам изопроцессов в координатах PТ постройте графики тех же процессов в координатах РV и VT.

Карточка 4 По графикам изопроцессов в координатах VT постройте графики изопроцессов в координатах PV и PT.

Приложение 3

Домашнее задание

1. Постройте графики процессов в координатах PV и VT.

2. Постройте графики изопроцессов в координатах PV и PT.

3. По графику, приведенному на рисунке, определить, как изменится давление идеального

газа при переходе из состояния 1 в сосотояние 2.

Приложение  4

ВАРИАНТ № 1

1. На каком из графиков изображен изотермический процесс в идеальном газе?

А. 1; Б.2; В. 3; Г. 4; Д. 5.

2. Какое из приведенных ниже уравнений соответствует изотермическому процессу в идеальном газе?

А.  =        Б. =      В.  =              Г.  =          Д. PV=

3. Как изменились параметры идеального газа при переходе из состояния 1 в состояние 2?

А. р-не изменилось;V-уменьшился;  Т- уменьшилась

Б. р-уменьшилось;  V-увеличился;    Т- не изменилась

В. Р-увеличилось;   V-не изменился; Т- не изменилась

Г. Р-увеличилось;   V-уменьшился;   Т- не изменилась

Д. р-увеличилось;   V-не изменился;   Т- увеличилась

4. Какой из графиков соответствует процессу в идеальном газе, изображенному на рисунке 1.

А. 1; Б.-2; В. 3; Г. 4; Д. 5.

5. Определить какое соотношение параметров идеального газа соответствует состояниям 1 и 2 по данному графику, если масса газа неизменна.

А.  >  <   <

Б.  >    <  >

В.  <   >   <

Г.  <   >   >

Д.  <   <   <