Аверин А. В.  218-781-286

Приложение 1

Изготовление струбцины

Технологическая карта

| № | Последовательность выполнения работ | Графическое изображение | Инструмент и приспособление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать доску 40х100х1100 мм и прострогать базовую пласть |  | Станок деревообрабатывающий |
| 2 | Выбрать уголок 2,5х35х35 мм, разметить, просверлить 2 отверстия Ø 6 мм |  | Тиски, ножовка по металлу, электродрель, сверло Ø 6мм |
| 3 | Разместить доску по заданному размеру и просверлить отверстия Ø 6 мм под размер уголка |  | Угольник, дрель, сверло Ø 6 мм |
| 4 | Просверлить отверстия используя размеры крепления зажима и Ø крепежных болтов. Головки болтов утопить. |  | Сверло в зависимости от Ø крепежных болтов используемого зажима |
| 5 | Вместо прижимной планки использовать фанеру t 12-15 мм с выступом над доской 50-60 мм |  | Ø cверла использовать под отверстия стандартных прижимов |