Аверин А. В.  218-781-286

Приложение 2

Светильники из древесины

| № | Последовательность выполнения работ | Графическое изображение | Инструмент и приспособление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При изготовлении шаблона внутренний диаметр может быть от 25 до 40 мм. Высота - от 100 до 150 мм |  | Лист ДВП. Перьевое сверло, на шаблоне перьевым сверлом отмечаем только центр отверстия |
| 2 | Очертить по шаблону доску 40х100х500 мм (размер доски может быть любой) |  | Шаблон, шило, карандаш. На доске размечаем необходимое количество "лепестков" |
| 3 | Просверлить отверстия |  | Сверлильный станок. Перьевое сверло (диаметр в зависимости от выбранного размера) |
| 4 | Опилить по разметке |  | Электролобзик |
| 5 | Если диаметр отверстия небольшой, то для того, чтобы легче было опиливать внешний контур отверстия "лепестка", рекомендую обработать пилку, как показано на рисунке |  | Электроточильный станок (наждак) |