#### Приложение 5

#### Технологическая карта. Изготовление кормушки для птиц

| Заготовка: пластина 135 ( 70 ( 0,2 Материал: жесть |
| --- |
| № детали | № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Наложить шаблон на лист бумаги. Очертить и вырезать его. |  | Бумага, карандаш, ножницы |
|  | 2 | Приклеить развёртку на подготовленный лист жести клеем ПВА |  | Кисть |
|  | 3 | Вырезать заготовку по контуру шаблона |  | Ножницы по металлу |
|  | 4 | Загнуть и оббить края заготовки 1,2 во внутрь изделия под углом 900 |  | Молоток, тиски, плоскогубцы |
|  | 5 | Загнуть поочередно стенки детали под углом 90( по отношению к основанию изделия во внутрь |  | Молоток, тиски, уголок, плоскогубцы |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Загнуть поочередно стенки детали под углом 90( по отношению к боковым стенкам изделия |  | Молоток, тиски, уголок, плоскогубцы |
|  | 7 | Загнуть поочередно стенки детали под углом 90( по отношению к основанию изделия |  | Молоток, тиски, уголок, плоскогубцы |
|  | 8 | Загнуть поочередно стенки детали под углом 180( |  | Молоток, тиски, уголок, плоскогубцы |
|  | 9 | Изделие обстучать молотком на оправке |  | Молоток, тиски, оправка |

#### Шаблон развертки изделия «Кормушка для птиц»

# Text boxes

1

2

30

135

75

30

70

10

5

5

5