### Приложение 1.

### Лабораторно- практическая работа. Сравнительный анализ бытовых электроприборов различного назначения.

Цель работы: научиться правильной и безопасной эксплуатации приборов и сформулировать правила техники безопасности при работе, через изучение паспорта бытового электроприбора; провести сравнительный анализ электроприборов различного назначения.

Оборудование: инструкции (паспорта) к бытовым электроприборам, электроприборы: электрический чайник; электрический утюг, электродуховой шкаф, электроплита «Мечта», паяльник, электрический фен.

Последовательность выполнения работы.

- Изучить и проанализировать инструкции (паспорта) электроприборов, выделить следующие блоки: а) безопасной работы, б) устройство, в) правила эксплуатации, г) экономия энергии и охрана окружающей среды, д) простейшие неисправности и методы их устранения, е) гарантийный срок работы электроприбора и средний срок эксплуатации.

- Ознакомится с отдельными деталями и общим устройством электронагревательного прибора путем внешнего осмотра.

- Повторить правила техники безопасности при работе с электроприборами.

- Проверить контрольной лампой отсутствие в приборе короткого замыкания на корпус.

- Соблюдая правила техники безопасности, подготовить прибор к работе и включить его в сеть.

- Проверить прибор в работе.

- Выключить прибор. Доложить учителю о качестве работы прибора. Обменяться прибором с другой командой, и проделать те же операции с новым прибором.

- (дополнительное задание). Ознакомьтесь со схемой строения электрочайника. Сравните её со схемой утюга, найдите общее в строении этих электроприборов

- Заполнить таблицу.

- Сделать вывод.

Сравнительная характеристика бытовых электроприборов

| Название электроприбора | Назначение | Основные детали | Вид теплопередачи | Вид нагревательного элемента. |
| --- | --- | --- | --- | --- |