Приложение  № 3

Пример  одного  из  вариантов  карты  тестирования.

1.Какой  тип  пилы  целесообразно  применять  для  раскроя  ДСП?
1. Строгальный.  2. Конический.   3. Плоский.   4. Плоский  с  ВК.

2. Какой  тип  круглой  пилы,  и  с  каким  передним  углом  зуба  целесообразно  выбрать  для  черновой  продольной  распиловки?
1. Плоский  и  передний  угол  зуба  положительный.
2. Плоский  и  передний  угол  зуба  отрицательный
3. Строгальный  и  передний  угол  зуба  положительный.
4. Строгальный  и  передний  угол  зуба  отрицательный.

3.  Инструмент,  применяемый  для  рубки  шпона? 
1.Рубительный  нож.    2. Нож  для  фрезерования  древесины.
3.  Гильотинный  нож.  4. Строгальный  нож.

4. Какой  угол  у  резца  образует  плоскость  резания  и  передняя  грань  резца?
1. Передний  угол.    2. Задний  угол.   3. Угол  заострения.  4. Угол  резания.

5. Какая  из  добавок  в  легированной  и  быстрорежущей  стали  увеличивает  их  твёрдость  и  теплостойкость?
1. Хром.   2. Никель.   3. Ванадий.   4. Вольфрам.

6.  Инструмент  для  зарезки  прямых  ящичных  шипов?
1. Цельная  прорезная  фреза.    2. Цельная  пазовая  фреза.
3. Цельная  цилиндрическая  концевая  фреза.  4. Гнездовая  долбёжная  фреза.

7. Сверло  для  сверления  отверстий  диаметром  от  30  и  более  мм.  в  ДСП?
1. Спиральное  с  ВК.   2. Цилиндрическое.    3. Чашечное  с  ВК.    4.  Винтовое.

8.  Какой  тип  круглой  пилы,  и  с  каким  передним  углом  целесообразно  выбрать  для  чистовой  поперечной  распиловки?
1. Плоский  и  передний  угол  зуба  положительный.
2. Плоский  и  передний  угол  зуба  отрицательный.
3. Строгальный  и  передний  угол  зуба  отрицательный.
4. Конический  и  передний  угол  зуба  положительный.

9.  Операция   выравнивания   зубьев  пил  по  высоте?   
1.  Выверка.   2.  Фуговка.   3. Правка.      4.Вальцевание.

10.  Инструмент  для  рассверливания  отверстий  под  шляпки  шурупов?
1.  Чашечное  сверло.    2. Зенкер  конический.    
3.  Сверло  спиральное.  4.  Зенкер  цилиндрический.