Приложение 1

|  | Соединение |
| --- | --- |
|  | последовательное | параллельное |
| Определение | такое соединение проводников, когда конец одного проводника соединяется с началом другого. | такое соединение проводников, когда одни концы всех проводников соединяются в один узел, а другие концы – в другой. |
| Схема |  |  |
| Сохраняющаяся величина | Ι = Ι1 = Ι2 = … = Ιn = const | U = U 1 = U 2 = … = U n = const |
| Суммируемые величины | U = U 1 + U 2 + … + U n | Ι = Ι1 + Ι2 + … + Ιn |
| Результирующее сопротивление | R = R 1 + R 2 + … + R n , если R = R 1 = R 2 = … = R n | , если R = R 1 = R 2 = … = R n (для 2-х) |

# Text boxes

Rn

R2

R1

Rn

R2

R1