| Давление твердых тел | Давление газа | Давление жидкости |
| --- | --- | --- |
| Передача давления происходит за счет взаимодействия молекул |
| Давление - физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности. р = ( применима для тел любой формы и с любым распределением плотности внутри них) [ р ] = 1 Па 1 гПа = 100 Па 1 кПа = 1000 Па ! Давление одного твердого тела на другое передается в том направлении, в котором действует сила (из – за малой подвижности молекул). Fдав=Р, то р = , Fдав=Fтяж=mg, то р = = | Давление газа создается ударами беспорядочно движущихся молекул. 1. При ↑V газа его р↓ m=const При ↓V газа его р↑ t0= const 2. При ↑t0 его р↑ | Давление жидкости обусловлено весом слоев жидкости 1. На одном и том же уровне давление одинаково по всем направлениям. 2. С глубиной давление увеличивается |
|  | Давление, оказываемое покоящейся жидкостью (газом), называется гидростатическим. р = ρgh – гидростатическое давление (применима лишь для однородных тел, т.е. тел с постоянной плотностью) |
|  | Закон Паскаля: жидкости и газы передают оказываемое на них давление по всем направлениям одинаково (большая подвижность молекул). П р и м е н е н и е |
| Атмосферное давление – давление всей толщи воздуха. ратм - атмосферное давление [ратм ] = 1 мм. рт. ст. 1 мм. рт. ст. = 133, 3 Па Рассчитать давление ртути в трубке означает рассчитать величину атмосферного давления. 760 мм. рт. ст. – нормальное атмосферное давление Приборы для измерения давления Барометры Манометры (для измерения ратм ) (для измерения р>или < ратм) - Трубка Торричелли - жидкостные - барометр – анероид - металлические | Сообщающиеся сосуды h1= h2 в сообщающихся сосудах любой формы однородная жидкость устанавливается на одном уровне, если внешнее давление для всех сосудов одинаково. высоты столбов разнородных жидкостей в сообщающихся сосудах обратно пропорциональны их плотностям. рА=рВ рh1 = рh2 + рВ- условие равновесия рh = ρgh | Гидравлический пресс = Сила F2 во столько раз больше силы F1, во сколько раз площадь большего поршня больше площади малого. - фактический выигрыш в силе. -максимальный теоретический выигрыш в силе (при отсутствии силы терния). |