Приложение № 3

Вводный инструктаж

## На рабочем столе должны находиться только те материалы, детали и инструменты, которые используются в работе.

## Электромонтажные инструменты должны быть с изолированными ручками.

## Срезать изоляцию с проводов следует на подкладной доске, перемещая монтажный нож от себя, чтобы избежать порезов.

## Работать нужно только исправным инструментом. Ручки кусачек, плоскогубцев, пассатижей держать в обхват. Подавать инструмент ручкой от себя, а класть на стол — ручкой к себе.

## Использовать электромонтажные инструменты следует только по назначению.

## С инструментом и материалами необходимо обращаться бережно, не ронять их.

## На рабочем месте надо соблюдать порядок.

## По окончании работы электромонтажный инструмент нужно сложить в укладку.