| Последовательность операции | Эскиз |
| --- | --- |
| 1. Взять два одножильных много проволочных провода. От конца одного провода отмерить 35 мм, от конца другого -15 мм 2. Надрезав ножом изоляционную оболочку, снять ее с конца проводов соответственно: 35 мм с одного и15мм с другого. 3. Зачистить проволочки проводов до блеска (ножом или наждачной бумагой) и скрутить в тугой жгутик |  |
| Оконцевание тычком 1. На срезе изоляции провода со жгутиком длиной 15 мм закрепить конец изоляционной ленты. Наматывая ленту так, чтобы каждый последующий виток накладывался на половину предыдущего, заизолировать срез |  |
| Оконцевание кольцом (петелькой) 1.На проводе со жгутиком длиной 35 мм, используя круглогубцы, загнуть колечко внутренним 04 мм на расстоянии 8—10 мм от изоляционной оболочки 2. Оставшимся концом обвить провод на два-три оборота между колечком и изоляционной оболочкой |  |

Приложение № 4

Инструкционная карта