Приложение 1

Инструкционная карта

1. Стачные швы применяют для соединения деталей, одинаковых по размеру.

Технологическая последовательность выполнения стачного шва (рисунок 1,2)

- Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и сметать  или сколоть булавками поперек меловой линии.

- Стачать срезы прямой строчкой. Обязательно выполняем закрепки   в начале и в конце строчки. Ширина припуска ткани на шов от 1 до 2 см.

- Припуски на шов заложить на одну сторону и заутюжить (шов будет взаутюжку).

- Припуски на шов разложить в разные стороны и разутюжить ( шов вразутюжку).

Рисунок 1                                                              Рисунок 2

Качество выполнения стачного шва можно проверить по следующим критериям:

| №п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расстояние от срезов до строчки стачивания 10-15мм | 1,0 |
| 2 | Ровность строчки стачивания ±1,0 | 1,0 |
| 3 | Качество строчки (равномерность натяжения верхней и нижней нитей) | 1,0 |
| 4 | Качество влажно-тепловой обработки | 1,0 |
| 5 | Наличие закрепок в начале и конце строчки | 1,0 |

2. Накладной шов с закрытым срезом применяют,  когда шов имеет сложную форму: для настрачивания накладных карманов,  кокеток и манжет.

Технологическая последовательность выполнения накладного шва (рисунок 3)

- Заметать на изнаночную сторону припуск на шов мелкой детали, перегибая его на 1см от края.

- Наложить мелкую деталь на изделие и наметать.

- Проложить машинную строчку вдоль сгиба верхней детали. Расстояние зависит от модели 0,5см.

- Удалить наметку.

- Готовый шов приутюжить.

Рисунок 3

Качество выполнения накладного шва можно проверить по следующим критериям:

| №п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Равномерность подгиба ткани | 1,0 |
| 2 | Качество влажно-тепловой обработки | 1,0 |
| 3 | Ровность строчки настрачивания | 1,0 |
| 4 | Закрепление припуска на шов строчкой настрачивания по всей длине шва | 1,0 |
| 5 | Параллельность строчки настрачивания подогнутому краю | 1,0 |

3. Шов в подгибку с закрытым срезом применяют для обработки среза деталей.

Технологическая последовательность выполнения шва вподгибку с закрытым срезом ( рисунок 4).

- Обрабатываемый срез детали подгибается на изнанку на 0,7 – 1,0 см, заметываем;

- Приутюживаем подогнутый край, не захватывая заметочную строчку;

- Затем накладываем подогнутый край на деталь, на величину припуска, предусмотренного моделью, и прокладываем машинную строчку;

- Нитки заметывания удаляем;

- Приутюживаем.

Рисунок 4

Качество выполнения  шва вподгибку можно проверить по следующим критериям:

| №п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Равномерность подгиба ±1,0мм | 1,0 |
| 2 | Дальность строчки от первого подгиба 1-2 | 1,0 |
| 3 | Ровность строчки ±0,5мм | 1,0 |
| 4 | Качество строчки | 1,0 |
| 5 | Качество влажно-тепловой обработки | 1,0 |