ТЕСТЫ  по предмету   «Технология штукатурных работ».

Составитель - Толоконникова Е.Т., преподаватель-мастер   производственного обучения ГОУ СПО КАС №7

Тема «Технология оштукатуривания поверхностей»

Вариант № 1

| №№ п/п | Вопросы теста | Баллы | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень №1 |  |  |
| 1 | Расположить в правильном порядке последовательность операций при подготовке кирпичных поверхностей: а) выборка швов, б) смачивание водой, в) проверка поверхностей | 3 |  |
| 2 | Выбрать правильный ответ: при набивке драни применяют инструменты: а) мастерок, б) тёрку, в) молоток | 2 |  |
| 3 | Верно ли, что грунт можно наносить без смачивания поверхностей? 1. Да 2.Нет | 1 |  |
| 4 | Можно ли накрывочный слой затирать полутерком? I. Да 2. Нет | 1 |  |
| 5 | Какова толщина штукатурного намёта улучшенной штукатурки: а) 8мм, б) 10мм, в) 15мм, г) 20мм | 3 |  |
| 6. | На какую глубину делают выборку швов кирпичных поверхностей? | 2 |  |
| 7. | Пр Применяют ли кисть при подготовке кирпичных поверхностей? а) Да б) Нет | 1 |  |
|  | Уровень №2 |  |  |
|  | Укажите состав цементного раствора. | 4 |  |
|  | Назовите операции предшествующие нанесению грунта при улучшенном оштукатуривании бетонных поверхностей. | 5 |  |
|  | Ск Сколько операций необходимо выполнить при улучшенном оштукатуривании кирпичных поверхностей? | 5 |  |
|  | Укажите состав цементно- известкового раствора. | 3 |  |
|  | Укажите способы затирки накрывочного слоя. | 2 |  |
|  | Ра Расскажите о последовательности выполнения приемов при набрасывании раствора. | 4 |  |

ТЕСТЫ  по предмету   «Технология штукатурных работ».

Составитель - Толоконникова Е.Т., преподаватель-мастер   производственного обучения ГОУ СПО КАС №7

Тема «Технология оштукатуривания поверхностей»

Вариант № 2

| № п/п | Вопросы теста | Баллы | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень №1 |  |  |
| 1 | Расположить в правильном порядке последовательность операций при подготовке бетонных поверхностей: , а) смачивание водой б) проверка вертикальности, в) очистка поверхности. | 3 |  |
| 2 | В Выбрать правильный ответ: при выборке швов на кирпичных поверхностях применяется инструмент: а) нож, б) мастерок, в) молоток. | 2 |  |
| 3 | Верно ли, что слой обрызга разравнивается? I. Да . 2. Нет | 1 |  |
| 4 | Можно ли слой грунта разравнивать тёркой? I. Да 2.Нет | 1 |  |
| 5 | Какова толщина штукатурного намёта высококачественной штукатурки: а) 8мм, б) 10мм, в)15мм, г) 20мм | 3 |  |
| 6. | Какова толщина слоя грунта? а) 7-9 мм, б) 5-7 мм, в) 6-9 мм | 2 |  |
| 7. | Применяется ли мастерок при разравнивании грунта? а) да; б) нет | 1 |  |
|  | Уровень №2 |  |  |
| 1 | Укажите состав известкового раствора. | 4 |  |
| 2 | Назовите операции предшествующие нанесению грунта при улучшенном оштукатуривании кирпичных поверхностей. | 5 |  |
| 3 | Сколько операций необходимо выполнить при простом оштукатуривании кирпичных поверхностей. | 5 |  |
| 4 | Укажите состав известково - гипсового раствора. | 3 |  |
| 5 | Укажите способы разравнивания слоя грунта. | 2 |  |
| 6 | Ра Расскажите о последовательности выполнения приёмов при затирке накрывочного слоя. | 4 |  |