<Приложение 1>                                                                               Новикова А.Я. 227-973-924

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Моделирование. Операция Loft»

Цель работы:  научиться создавать составные объекты, используя операцию Loft.

Задания:

- Нарисовать объект в виде трубы, сечение которой имеет форму равностороннего пятиугольника, (объект напоминает согнутый в кольцо шланг, у которого один конец соединен с другим).

- Нарисовать объект, у которого в качестве пути используется пятиугольник, а в качестве сечения – окружность.

- Нарисовать флакон, используя сечения: окружность и полигон (6-угольник);

Дополнительное задание:

- Получите результат применения операции Loft, когда сечение в виде текста было растянуто вдоль изогнутого пути (сечение-текст – КТМУ,  путь - дуга)

Методические указания.

Методика рисования составных объектов с помощью операции Loft.

Построение лофтингового объекта с помощью команды Get Shape

Задание 1

- Выполните команду Create – Shape  (Создать – Формы)

- На виде Сверху создайте сечения: Окружность и  Полигон (Пятиугольник). Размер пятиугольника примерно в 10 раз должен быть меньше размера окружности.

- Выделите окружность.

- Выполните команду Create – Geometry -  Compound Objects - Loft (Создать – Геометрия – Составные объекты – Loft)

- Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) и щёлкните по пятиугольнику на виде Сверху.

В результате получится объект, представленный на рис.

Задание 2

- Выполните команду Create – Shape  (Создать – Формы)

- На виде Сверху создайте сечения: Окружность и  Полигон (Пятиугольник). Размер пятиугольника примерно в 10 раз должен быть меньше размера окружности.

- Выделите пятиугольник.

- Выполните команду Create – Geometry - Compound Objects - Loft (Создать – Геометрия – Составные объекты – Loft)

- Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) и щёлкните по окружности на виде Сверху.

В результате получится объект, представленный на рис

Задание 3

- Выполните команду Create – Shape  (Создать – Формы)

- На виде Сверху создайте сечения: Окружность (Радиус = 30);  Полигон (6-угольник, Радиус = 75, Радиус углов = 12)

- Создайте путь на виде Фронт: Create – Shape- Line (Создать – Формы –  Линия). Нарисуйте строго вертикальную линию, состоящую из двух точек. Убедитесь, что путь выделен.

- Выполните команду Create – Geometry - Compound Objects - Loft (Создать – Геометрия – Составные объекты – Loft)

- Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) и щёлкните по окружности на виде Сверху.

В начале пути добавилось сечение в виде окружности и получился цилиндр. Теперь

необходимо добавить  второе сечение в 30% пути.

- Введите в счётчик Path (Путь) значение 30.

- Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) и щёлкните по многоугольнику на виде Сверху.  Тело лофта построено.

- Чтобы подвигать сечения, нужно переключиться на вкладку Изменить (кнопка ) и зайти на уровень  подобъектов Shape (Форма)

- Возьмите инструмент выделения и на виде Сверху щёлкните по верхнему сечению. Подвиньте это сечение за стрелку вниз. Выключите уровень подобъектов. Обратите внимание на изменение  горлышка флакона.

Придание толщины стенкам флакона.

- В настройках тела лофта  Skin Parameter – Capping (свиток – Параметры кожи, раздел - Ограничение) снимите галочку Cap Star (Начало ограничения).

- Примените к телу лофта  модификатор Shell (Остов), который придаёт толщину  односторонним поверхностям.

- В свитке Параметры задайте толщину стенки: Amount (Внутренняя величина) 5

Построение лофтингового объекта с помощью команды Get Path

Кнопки Get Path (Взять путь) и Get Shape (Взять форму) действуют аналогично. Если у вас выделен путь, то нажимайте кнопку Взять форму и щёлкайте на форме. Когда выделена форма – пользуйтесь кнопкой Взять путь и щёлкайте на пути.

Сделайте вывод по работе