КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИКИ

Тепловое действие электрического тока и его практическое применение.

- Цель  урока: развитие интереса и способностей учащихся к физике на основе изучения теплового действия электрического тока и его практического применения.

- Задачи:

- обучающие: сформировать  понимание учащимися механизма  теплового действия тока, смысла закона Джоуля-Ленца, сформировать у учащихся умения применять формулы для расчета количества теплоты, выделяемого проводником  с током, кпд электронагревателя; формировать понимание принципа действия лампы накаливания и практического применения теплового действия электрического тока.

- развивающие: развивать умение применять имеющиеся знания на практике, развитие способности анализировать, делать выводы, логически рассуждать.

- воспитательные: формировать познавательный интерес к физике, способствовать формированию у учащихся уважения к научному познанию.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная.

Необходимое техническое оборудование:

- мультимедийный проектор

- компьютер

- электронагревательный элемент (2Ом)

- сосуд с водой

- амперметр

- термометр

- секундомер

Ход урока.

| № | Этап урока | Учитель | Учащиеся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация знаний | Учитель: Ребята, посмотрите мой демонстрационный стол. Какие приборы здесь изображены? Ответ: электроутюг, электролампа, электрочайник К какому типу электрических устройств относятся эти приборы? | Слушают, отвечают на вопросы учителя, принимают участи в обсуждении. |
| 2 | Введение нового | Какое преобразование энергии происходит в этих приборах? Попробуйте сформулировать тему урока и цель урока | Формулируют тему и цель работы на уроке с помощью учителя. |
| 3. | Объявление темы и целей урока | Итак, тема урока: «Тепловое действие электрического тока и его практическое применение». Сегодня на уроке вы узнаете, почему нагревается проводник, по которому идет ток, как рассчитать количество теплоты, выделяемое проводником с током и КПД электронагревательного элемента, а так же кто изобрел лампу накаливания и принцип её действия. | Озвучивают и записывают тему . |
| 4. | Повторение ранее изученного. | Прежде чем разобрать механизм нагревания проводника с током, вспомним строение металлов и условия возникновения электрического тока . Посмотрите на слайд | Смотрят слайд, отвечают на вопросы. |
| 5. | Изучение нового материала. Основные понятия: 1.Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 2.КПД электронагревательного элемента. 3.Закон Джоуля - Ленца. | Если по проводнику течет ток, то электрическое поле совершает работу по перемещению электронов проводимости в одном направлении. При своем движении электроны взаимодействуют с ионами кристаллической решетки и передают им часть своей энергии. Проводник нагревается и выделяет энергию в окружающую среду. Посмотрите на экран. Здесь нарисована логическая цепочка преобразования энергии, о котором мы только что сказали. Запишите в тетрадь. Посмотрите на следующий слайд. Если на участке цепи не совершается механическая работа и не производится химических действий, то по закону сохранения энергии вся работа тока превращается в количество теплоты. A=IU t Q=IR t А=Q A= IR t Q=U/R· t A= U/R· t Q=IU t Запишите в тетрадь все эти формулы. Какие формулы, по- вашему удобно применять при последовательном соединении проводников, а какие при параллельном, почему? Ответ: при последовательном- Q=IR t, т.к. сила тока во всех проводниках одинакова; при параллельном- Q=U/R· t, т.к. напряжение на всех проводниках одинаково. Обратите внимание на формулу Q=IR t. Она выражает Закон Джоуля - Ленца. КПД= Wп/ Wз·· 100% http://www.fcior.edu.ru/card/5830/zakon-dzhoulya-lenca.html Экспериментальная задача: рассчитать КПД нагревательного элемента. Ход работы 1. Собрать электрическую цепь, поместив спираль в сосуд с водой. 2.Замкнуть ключ, одновременно включив секундомер. 3.Измерив начальную и конечную температуру воды, рассчитать количество теплоты, полученное водой Q=c m Δ t 4.Измерив силу тока и время работы, вычислить работу тока A=IR t 5. Рассчитать КПД КПД=Q/A· 100% Результаты эксперимента занесем в таблицу m,кг t1, oC t2,0C R,Oм I,A t,c Q, Дж А, Дж КПД,% | Отвечают на вопросы, записывают формулировку закона Джоуля - Ленца, формулы для расчета количества теплоты и КПД. Заполняют таблицу по выполнению экспериментальной задачи, рассчитывают количество теплоты и КПД. Делают выводы. |
|  | 4.Лампа накаливания. | http://www.fcior.edu.ru./card/9007/lampa-nakalivaniya.html 1и 3 страница | Воспринимают материал |
| 6. | Закрепление изученного материала | Задание 1. Выполните тест, проконтролируйте себя. Если ответили неверно, прочитайте ещё раз определение. http://www.fcior.edu.ru./card/969/teplovoe-deystvie-toka.html 1,2,5,6 страницы Задание 2. Решим задачу на расчет количества теплоты, выделяемого проводником с током. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/22887772-4be3-a402-823d-6d691a1ebb81/00119643236877499.htm 1 страница | Выполняют тесты, решают задачу с помощью учителя. |
| 7. | Подведение итогов | В заключение урока, подведём итог своей работы. Выполнил ли каждый из вас свою поставленную цель? Прочитайте вопросы. Какой вопрос вызывает ли у вас затруднение? Спасибо за работу. | Отвечают на вопросы. |
| 8. | Рефлексия | Мне важно знать ваше мнение об уроке и полученных на нем знаниях. Выберите соответствующее высказывание: -Урок интересный, и я все понял. - Урок интересный, но не все было понятно. - Урок неинтересный, и я мало что понял. Спасибо за работу. | Отвечают на вопросы. |

# Text boxes

А