Практическая работа "Создание 3D модели в программе Компас"

- Открыть программу Компас (Пуск-Все программы-АСКОН-Компас 3D LT V9).

- Создать деталь (Файл-Создать-Деталь).

  - В дереве модели выбрать плоскость ХУ.

  - Создать фантом:

    - Выбрать эскиз

    - Построить ось вращения от точки (0,0) (инструмент – отрезок, окно свойств отрезка, стиль – осевая линия).

    - Нарисовать кривую вращения, относительно осевой линии (стиль линии – основная).

    - Создать объект

    - Выбрать эскиз

  - Создать вращение во круг осевой линии:

    - Выбрать в главном меню Операции-Операция-Вращения

    - Выбрать в окне свойств построения Тороид  или Сфероид

    - Создать объект.

2.4. Выбрать материал для изделия (ПКМ-Свойства-список материалов).

2.5. Сохранить 3D модель под имение D\Моделирование\Деталь _фамилия.m3d

3. Создать чертеж (Файл-Создать-Чертеж).

3.1. Вставить 3D модель в чертеж (Вставка-Вид с модели-Стандартные…).

4. Нанести размеры на чертеж.

5. Выполнить основные надписи.

6. Сохранить чертеж под именем D\Моделирование\Чертеж _фамилия.cdw