Приложение №4

«Смастери деревянный свисток»

Тебе потребуется:

- Деревянный брусок размером 7,6 см x 2 см x 2 см

- Дюбель диаметром 8 мм и длиной 5 см

- Ручная пила

- Дрель со сверлом 8 мм

- Нож для резьбы

- Шлифовальная шкурка (средней зернистости)

- Древесный клей

Что делать:

- Просверли отверстие диаметром 8 см в центре деревянного брусочка. Сделай его 5,9 см в глубину. Затем медленно проведи специальным сверлом для древесины, чтобы очистить стенки отверстия.

- Вырежи клинышек, как показано на рисунке. Он должен быть 1 см в глубину, в длину 1,3 см.

- Наждачной бумагой стеши одну сторону дюбеля, чтобы она стала плоской. Плоская сторона должна быть примерно от одной четверти до одной трети диаметра дюбеля. Тебе не понадобится вся длина дюбеля, но, когда он длинный, его легче обрабатывать.

- Вставь палочку дюбеля в отверстие в бруске. Конец дюбеля должен быть рядом с местом пересечения отверстия и клинышка.

- Испробуй свисток, дунув в него. Помести дюбель так, чтобы получился самый лучший звук, затем отрежь лишнюю длину дюбеля (когда он находится в деревянном бруску).

- Достань дюбель, на его закругленную часть нанеси тонким слоем древесный клей и вложи обратно в отверстие.

- Ножом придай округлую форму. (Или можешь поместить его в тиски и использовать рашпиль). Осторожно с этим действием… в твои планы не входит отхватить себе палец. Обработай внешнюю поверхность шлифовальной шкуркой, чтобы она стала гладкой.

- Начинай свистеть!

Экспериментируй: Ты можешь сделать свистки разных тональностей, изменяя длину отверстия. Выемка остается такой же, только длина деревянного бруска и длина отверстия изменяются. Чем длиннее деревяшка и отверстие в ней, тем ниже тональность.