Инструкционная карта «Обработка накладных карманов»

Оборудование и инструменты: деталь кроя кармана; нитки контрастного цвета, в  цвет  ткани; ручная игла; бытовая швейная машина; электроутюг;

| № | Технологическая операция | Рисунок обрабатываемого узла |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подогнуть верхний срез кармана на 5мм на изнаночную сторону и заметать |  |
| 2. | Застрочить верхний срез кармана на 2мм от края |  |
| 3. | Отогнуть обработаный срез по прокладочным стежкам на лицевую сторону 1,5 сантиметра и сметать по боковым линиям. |  |
| 4. | Стачать боковые стороны карманов в углах по прокладочным строчкам. |  |
| 5. | Удалить временные строчки. |  |
| 6. | Вывернуть верх кармана и выправить углы. |  |
| 7. | Подогнуть боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону 10 мм и заметать |  |
| 8. | Приутюжить карман. |  |
| 9. | Проверить качество обработки кармана. |  |