МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

| Это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенные интервалы времени Особенность колебаний: периодичность во времени | Условия возникновения колебаний: сила, стремящаяся возвратить тела к положению равновесия трение должно быть достаточно мало |
| --- | --- |
| Виды колебаний | Характеристики колебаний | Уравнение колебательного движения |
| Гармонические – периодические изменения физической величины в зависимости от времени, происходящие по закону косинуса или синуса Свободные – колебания, возникающие в системе выведенной из положения равновесия и предоставленной самой себе Затухающие – колебания, амплитуда которых убывает с течением времени Автоколебания - колебания, в которых колебательная система получает энергию от внешнего источника, в котором колебания не совершаются. Вынужденные – колебания, возникающие в системе под действием внешней периодически изменяющейся силы РЕЗОНАНС - явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты изменения внешней силы с частотой свободных колебаний | Период колебаний Т (с)- время одного полного колебания Частота колебаний , (с-1) – число колебаний в единицу времени Смещение х (м) –отклонение от положения равновесия в момент времени Амплитуда колебаний хмах (м)– наибольшее отклонение от положения равновесия Циклическая частота (рад/с)–число колебаний за 2 сек Фаза колебаний (рад) – величина, характеризующая направление колебаний (скалярная физическая величина, являющаяся аргументом синуса или косинуса) Начальная фаза (рад)– фаза колебаний в момент времени t=0 |  |

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

-уравнение колебательного движения (м)

-циклическая частота (рад/с)

-период колебаний (с)

- максимальная скорость (м/с)

- максимальное ускорение (м/с2)