Приложение 6

Решение задачи №1 (см. стр.1)

Выполняя лабораторную работу по определению КПД рычага, ученик поднял груз массой 400 г на высоту 5 см, приложив силу 1 Н. При этом конец рычага, на который нажимал ученик, переместился на 21 см. Определите:

- величину полезной работы,

- совершенную (полную) работу,

- КПД этого рычага.

Дано:                                     Решение:

Найти:

Ап; Ас; η - ?

# Text boxes

- Выполним чертеж рычага с указанием необходимых параметров

- Определим величину полезной работы Ап

Ап=F1*h1;              F1=m*g;                     g = 10 H/кг

Ап= m*g* h1

Ап = 0,4 кг* 10 Н/кг*0,05 м = 0,2 Дж

- Определим величину совершенной (полной) работы Ас

Ас = F2 * h2

Ас = 1 Н * 0,21 м = 0,21 Дж

- Рассчитаем  коэффициент полезного действия рычага

Ответ: Ап = 0,2 Дж;  Ас = 0,21 Дж; η = 95,2%