Приложение 8

Решение задачи №3 (см. стр.1)

С помощью одного подвижного и одного неподвижного блоков равномерно подняли груз весом 80 Н на высоту 8 м.

- Какая сила была приложена к другому концу веревки?

- Какую работу выполнили при подъеме груза, если КПД установки 80%?

Дано:                                     Решение:

Найти:

F;  Ас   - ?

# Text boxes

- Выполним чертеж системы блоков с указанием необходимых параметров

- Определим величину полезной работы Ап

Ап=P*h1;

Ап = 80H*8 м = 640 Дж

- Определим величину совершенной (полной) работы Ас, используя формулу расчета КПД

4. Система подвижного и неподвижного блоков дает выигрыш в силе в 2 раза, но проигрыш в расстоянии в 2 раза, следовательно h2 = 2 h1

Ас = F * h2 = F*2 h1

Ответ:   Ас = 800 Дж; F = 50 H.