«Устройство настольного сверлильного станка»

Станкевский Николай Михайлович, 238-053-667,

учитель технологии

Приложение

План работы по изучению и освоению настольного сверлильного станка

- Изучить устройство настольного сверлильного станка (I этап):

- определить место расположения основных частей;

- записать в рабочую тетрадь названия основных частей;

- ознакомиться с назначением основных частей;

- ознакомиться с принципом работы настольного сверлильного станка;

- выполнить два контрольно-измерительных задания привязанных к §29 с.142 ЭФУ и §29 с.146 ЭФУ (по устройству настольного сверлильного станка).

- Выполнить пробные упражнения по сверлению отверстий в заготовках из конструкционных материалов (II этап):

- ознакомиться с последовательностью подготовки сверлильного станка к работе;

- ознакомиться с Правилами ТБ при работе на сверлильном станке;

- ознакомиться с последовательностью действий при выполнении отверстий на сверлильном станке;

- выполнить пробное сверление отверстий с установкой заготовки в машинных тисках и при удержании заготовки ручными тисками;

- выполнить два контрольно-измерительных задания, привязанных к §29 с.144 ЭФУ (последовательность действий при сверлении отверстий) и §29 с.146 ЭФУ (ТБ при работе на сверлильном станке).

Оснащение обучающей среды

Рис 1. Классическая модель                                   Фото 1. Обучающий стенд №1.

сверлильного станка                                       Устройство сверлильного станка

Фото 2. Различные марки сверлильных станков, имеющихся в школьной мастерской

Фото 3. Изучение устройства настольного сверлильного станка (I этап)

Фото 4. Приспособления для крепления заготовок на сверлильном станке

Фото 5. Демонстрация приемов сверления отверстий на сверлильном станке

Конспект урока для учащихся

Опорный материал для закрепления понятий: «деталь», «механизм», «машина»

Машиной называют устройство, предназначенное для выполнения какой-либо работы путем преобразования одного вида энергии в другой.

Рабочие машины, в зависимости от назначения делятся на:

- технологические (например, сверлильный станок, токарный станок);

- транспортные (например, автомобили, вертолеты, самолеты).

Сверлильный станок – это технологическая рабочая машина, предназначенная для сверления отверстий в заготовках из древесины, металла и пластмасс.

Механизм – это устройство для передачи и преобразования движения.

Сверлильный станок состоит из различных механизмов:

- ременная передача (это механизм для передачи вращения с помощью шкивов и надетого на них ремня);

- реечная передача (это зубчатый механизм для преобразования вращательного движения в поступательное);

- винтовая передача (это винтовой механизм, в котором гайка при вращении перемещается вдоль оси винта).

Все машины и механизмы состоят из отдельных деталей. Простые детали: болт, гайка, шайба. Сложные детали: станина станка, зубчатое колесо, шкив и др..

Рис 1. Деталь                                 Рис 2. Механизм                                     Рис 3. Машина

Составные части сверлильного станка

- Станина (основание).

- Колонка (винтовая).

- Шпиндельная коробка.

- Электродвигатель.

- Рабочий стол.

- Ременная передача.

- Винт натяжения ременной передачи.

- Защитный кожух, защитный экран.

- Патрон. Сверло.

- Шкала установки глубины сверления.

Главное движение (или движение резания) – это вращательное движение сверла вокруг его оси.

Движение подачи – это поступательное движение сверла вдоль его оси.

Принцип  работы сверлильного станка заключается в одновременном сообщении сверлу двух движений: вращательного движения сверла и движения подачи.

Раздаточный материал

Правила безопасной работы на сверлильном станке

- Включать сверлильный станок можно только с разрешения учителя.

- При работе на станке следует пользоваться спецодеждой и защитными очками.

- Не отходить от включенного станка.

- Не ложить посторонние предметы на стол станка.

- Перед началом сверления следует проверить надежность крепления заготовки в тисках.

- При использовании ручных тисков (ручных зажимов) применять подкладную доску.

- Сверло в патроне должно быть закреплено надежно, без перекосов.

Последовательность действий при выполнении отверстий на сверлильном станке

- Наденьте спецодежду и защитные очки.

- Проверьте исправность защитных кожухов и заземляющего провода.

- Проведите контрольный пуск сверлильного станка. Проконтролируйте биение сверла.

- Разметьте на заготовке центры отверстий и накерните их кернером.

- Закрепите заготовку в зажимном приспособлении: ручные тиски, машинные тиски.

- Включите сверлильный станок.

- Осторожно подведите сверло к накерненному углублению – центру отверстия.

- Постепенно усиливая нажим на ручку подачи, просверлите отверстие в заготовке.

- Закончив сверление, поднимите сверло вверх, а затем выключите станок.

- Освободите заготовку из зажимного устройства и сдайте выполненную работу учителю.

- Уберите рабочую зону от стружки щеткой-сметкой.

Домашнее задание

- Найти в Интернете или других источниках информацию о том, какие ещё существуют

настольные сверлильные станки для школьных мастерских, кроме изученных на

данном уроке (скопировать их изображение).

- Какие инструменты применяются для разметки центров отверстий в заготовках из

древесины и металла?

Электронный учебник/приложение

Фото 6. Использование электронной формы учебника (ЭФУ)

Фото 7. Оптимальное сочетание информационных и материальных технологий

Фото 8. Критерии оценки выполнения контрольно-

измерительных заданий по устройству станка

Фото 9. Использование мультимедийных и интерактивных объектов

Фото 10. Создание условий для работы с ЭФУ