Приложение № 2

Справочный материал.

Таблица 1.

ПДУ (предельно допустимые уровни).

| Частота, Гц | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | Индукция магнитного поля, В (мкТл) | Плотность потока излучения, I (Вт/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| НЧ 5-2000 | 25 | 0,2 | 10 |
| ВЧ 2000-4000 | 2,5 | 0,2 | 10 |
| СВЧ 4000 и выше |  | 0,2 | 1 |

Таблица 2.

| Источник ЭМ поля | Частота, Гц | Е (В/м) | В (мкТл) | Безопасное расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утюг | 50 | 120 | 0,2 | От 25 см |
| Электрочайник | 50 | 140 | 0,6 | От 50 см |
| Электроплитка | 50 | 140-200 | 1-3 | От 30 см от передней панели |
| Монитор компьютера | НЧ | 220 |  | На расстоянии вытянутой руки |
| СВЧ-печь | СВЧ |  | 8 | От 1 м |
| Холодильник с системой no frost | 50 |  | 0,2 | От 1 м от дверцы |
| Пылесос | 50 |  | 100 | От 1 м |