# Приложение 2

# Тест по теме «Линии чертежа»

- Какая линия у чертежа является основной?

- Толстая;

- Тонкая

- Основная.

- Какая максимальная длина штриха допускается у штриховой линии?

- 5 мм;

- 8 мм;

- 10 мм.

- Какая линия служит для обозначения осевой линии детали?

- Штриховая;

- Штрихпунктирная;

- Штрихпунктирная с двумя точками.

- Какая максимальная длина штриха допускается у штрихпунктирной линии?

- 15 мм;

- 20 мм;

- 30 мм.

- Какая линия на чертеже используется для обозначения невидимого контура?

- Штриховая;

- Штрихпунктирная;

- Сплошная тонкая.

- Какая линия на чертеже используется для проставления размеров?

- Сплошная толстая;

- Сплошная тонкая;

- Штрихпунктирная.

- Что обозначает на чертеже штрихпунктирная линия с двумя точками?

- Ось симметрии детали;

- Линию сгиба на развертках;

- Линию обрыва длинной детали.

- Что общего у штриховой и штрихпунктирной линий?

- Длина штриха;

- Расстояние между штрихами;

- Толщина линии.

- Чему будет равна толщина штрихпунктирной линии, если на чертеже сплошная толстая основная линия равна 0,8 мм?

- 1 мм;

- 0,8мм;

- 0,3 мм.

- Какую длину предмета надо указывать на чертеже, если она равна 1250 мм, а масштаб изображения 1:10?

- 125;

- 1250;

- 12,5.

- Какую букву следует нанести перед размерным числом при указании толщины детали?

- L;

- Q;

- S.

- На чертеже задан масштаб 2:1. Как будут соотноситься линейные размеры изображения с  линейными размерами спроецированного предмета?

- Изображение больше действительной величины предмета;

- Изображение соответствует действительной величине предмета;

- Изображение меньше действительной величины предмета.

- Какой масштаб предпочтителен для выполнения чертежа детали?

- Увеличения;

- Уменьшения;

- Натуральным.

- Какой из вариантов соответствует масштабу уменьшения?

- М 1:2;

- М 1:1;

- М 2:1.

- В зависимости от толщины какой линии выбираются толщины линий чертежа?

- Штрихпунктирной линии;

- Сплошной тонкой линии;

- Сплошной толстой основной линии;

- Штриховой линии.

- Чему соответствует первая цифра в обозначении масштаба?

- Величине линейных размеров изображения предмета на чертеже;

- Величине действительных размеров детали.