Приложение 1

Типы электростанций.

| ТЭС (тепловые) 66–68% ТЭС – тепловые, вырабатывают электрическую энергию; ТЭЦ – электроцентрали, вырабатывающие электроэнергию + тепло (расстояние передачи тепла не более 20-30 км); ГРЭС – государственные районные электростанции. Уголь, газ, мазут, торф => по этому можно строить везде. – быстро строят, и строительство обходится дешевле, чем строительство ГЭС и АЭС; – разнообразное сырьё; – способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний; – КПД – 33%. | ГЭС (гидравлические) 17–18% 1.Виды электростанций: ГЭС – гидроэлектростанция на равнинных и горных реках; ГАЭС -гидроаккумулирующая станция (Загорская); ПЭС – приливная электростанция (высоту приливов и отливов). 2.Сырьё: Вода равнинных и горных рек. Движение воды во время приливов и отливов. 3.Качественная характеристика. Преимущества: – высокий КПД – 92-94%; – экономичны, простота управления; – обслуживает сравнительно немногочисленный персонал; – маневренны при изменении нагрузки выработки электроэнергии; – длительный срок эксплуатации (до 100 и более лет); – низкая себестоимость электроэнергии; – ГЭС – комплексное гидротехническое сооружение; – регулирует стоки; – плотина используется для транспортных связей между берегами (таблица); – около них образуются промышленные центры (Тольятти, Набережные Челны, Балаково); – процесс выработки электроэнергии не сопровождается загрязнением окружающей среды; | АЭС (атомные) 14–15% АЭС – атомная электростанция, вырабатывает электроэнергию; АЭЦ – атомная электроцентраль (тепло + энергия). Ядерное топливо (плутоний и уран). При расходе 1 кг урана образуется энергии как при сгорании 2500 кг угля. – на 20-30 тонн ядерного топлива АЭС работает несколько лет; – в высшей степени концентрированное и транспортабельное топливо; – маневренность; – размещение (там, где нужна электроэнергия, но нет других источников сырья (мало)). – КПД – 80%; – дешёвая электроэнергия; – сравнительно небольшие затраты при строительстве; – работа станции не приводит к усилению парникового эффекта. – процесс выработки электроэнергии не сопровождается загрязнением окружающей среды; |
| --- | --- | --- |
| Недостатки: Несмотря на неоспоримые преимущества электростанций в добыче энергии перед топливной промышленностью и необходимостью их существования и востребованность, у них всё же существует целый ряд серьёзных проблем и недостатков, требующих внимательного изучения и решения. |
| 1. Работают на невозабновимых ресурсах. 2. Дают много отходов (самые чистые на природном газе). 3. Режим работы меняется медленно (для разогрева котла необходимо 2-3 суток). 4. Энергия дорогая, так как для эксплуатации станции, добычи и транспортировки топлива требуется много людей. Канаковская ГРЭС Костромская ГРЭС Сургутская ГРЭС Рефтинская ГРЭС Ириклинская ГРЭС Берёзовская ГРЭС Заинская ГРЭС | 1. Длительное и дорогое строительство (15-20 лет). 2. Строительство сопровождается затоплением огромных площадей плодородных земель. В зоне затопления оказываются сотни деревень и даже городов. 3. Водохранилища изменяют речной сток, климат. 4. Вода в водохранилищах быстро загрязняется, так как идёт накопление отходов. Прошедшая через турбину вода становится «мёртвой», поскольку в ней погибают микроорганизмы. 5. Проявление «капризности» по выбору места строительства. 4. География электростанций. По карте атласа, по 7 станций (определяем) Саяно-Шушенская(6400 МВт) Красноярская (6000 МВт) Иркутская Волгоградская Братская Бурейская Загорская ГАЭС | 1. АЭС таят в себе большой разрушительный потенциал: крупная авария способна вывести из хозяйственного использования тысячи километров территории (Чернобыль). 2. Проблема утилизации ядерного отработанного топлива в специальных могильниках. Кольская – Полярные Зори Ленинградская–Сосновый бор Калининская – Уромля Курская – Курчатов Балаковская Смоленская – Десногорск Белоярская – Заречный |

Выводы к таблице:

Таким образом, электроэнергетика как отрасль хозяйства объединяет процессы генерирования, передачи, трансформации и потребления электроэнергии. Одна из главных специфических особенностей отросли в том, что её продукция не может накапливаться для последующего потребления, использования: производство энергии в каждый момент времени должно соответствовать размерам потребления.

Вторая особенность – универсальность энергии, т.е. она обладает одинаковыми свойствами независимо от того, каким образом она произведена – на тепловых, атомных или гидравлических.

Передача энергии осуществляется мгновенно.

Средняя себестоимость производства электроэнергии:

копеек за кВт · ч          2004 г.

АЭС (в Европейской части)                              19,2

ТЭС на газе                                                          23,6

ТЭС на мазуте                                                      72,7

ТЭС на угле                                                          44,5