ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ, НЕОБХОДИМЫЕ НА УРОКЕ

или  (но при этом начальная фаза, т.е. значение фазы в момент времени t=0, равна не  0, а ) . Но так как обычно колебания в контуре возбуждаются при зарядке конденсатора, т.е. когда заряд максимальный, то лучше использовать формулу с Cos

qm – амплитуда гармонических колебаний, в данном случае – заряда (это модуль наибольшего значения колеблющейся величины). Определяется начальными условиями

T – период колебаний – минимальный промежуток  времени Т, через который процесс полностью повторяется

– формула Томсона

( – (ню) частота колебаний – число колебаний в единицу времени, например в секунду.

(измеряется в Гц)

(( - омега)   (0 – циклическая (или круговая) частота – число колебаний за 2( сек

( –  (фи) – фаза колебаний – величина, стоящая под знаком Sin или Cos.

(при , т.е. через четверть периода ; 
                      при , т.е. через половину периода ;
                     при , т.е. через три четверти периода ;

при , т.е. через период )

Определение силы тока в любой момент времени:

Im – амплитуда силы тока (c – разность (сдвиг) фаз между колебаниями силы тока и напряжения

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (выполняется с помощью курса «Открытая физика», версии 1.1; CD-диск фирмы 1С )

Основные рекомендации выполнения лабораторной работы с использованием программы «Открытая физика»:

  - запустить программу«Открытая физика»

  - выбрать в содержании раздел «Электричество и магнетизм»

  - в данном разделе выбрать подраздел  «Свободные колебания в RLC контуре»

  - все опыты по моделированию процессов в колебательном контуре проводить в открывшемся окне «Свободные колебания в RLC контуре»

  - все опытные установки выполняются в режиме «Выбор» (надо просто нажать данную кнопку и установить значения параметров L, C, R Qo,   необходимые для опытов, или сдвигая линейку относительно указателя, расположенного над ней, или щёлкая мышкой по соответствующим кнопкам со стрелками, или смещая бегунок на линейке относительно указателя)

- Изменить параметры колебательного контура так, чтобы колебательный процесс был незатухающий. Какой параметр нужно изменить?
 ответ: установить сопротивление R=0 (см.рисунок 1)

- Установить начальные параметры системы:
а) заряд конденсатора – 2,0*10 –6 Кл
б) ёмкость конденсатора – 2 мкФ 
в) индуктивность катушки –  8 мГн 
(см.рисунок 1)

Рисунок 1

- Определить циклическую частоту (воспользуйтесь программой Калькулятор, изменив его вид на Инженерный /меню Вид ( Инженерный/)

Ход решения:

МикроФарад  милиГенри

на калькуляторе:  1,6  ( (   Inv  (  x(2 ( 1/x    (  x         10000   (    =

(0 =7905,69 рад/сек

- Рассчитайте по формуле заряд:
а) при t=0 мс
б) при t=1 мс

Используя полученный график модели процесса, сравните правильность расчёта.

Ход решения:

а) (0t = 7,905,69  x  0 = 0   (  2,0*10 –6  * Cos 0 =2,0*10 –6  *1 = 2,0*10 –6  Кл  (2,0 мкКл)

б) (0t = 7905,69  x  10-3 = 7905,69  x  1000=7,905     (  2,0*10 –6  * Cos 7,905 ( -0,102

милисек                     (при вычислении Сos выбрать радиокнопку Radians)

- Записать уравнение для определения заряда  при исходной ёмкости конденсатора, равной 3 мкФ, индуктивности, равной  5 мГн и заряде конденсатора, равном 1,5*10 –6 Кл

Ответ:

- Установите заданные в пункте 5 параметры колебательного контура и найти величину заряда при t=2 мс. Сравните её с расчётной, для чего решите  уравнение, полученное выше.
Ответ:

(0 =

(0 =8164,97 рад/сек

(0t = 7905,69  x 2  x 10-3 = 8164,97 x 2  x 1000= 16329,93 *10 –3  =  16,329
( q = 1,5  x  10-6  x  Cos 16,329 ( -1,22  x  10-6  Кл

(-0,81)

(см. рисунок 2)

## Рисунок 2

- Путём подбора параметров добейтесь, чтобы период колебаний контура был равен 1 мс. Запишите полученные параметры контура.

Например: L = 8,5 мГн  С = 3 мкФ  Q = 1,5 мкКл

(см. рисунок 3)

## Рисунок 3

- Запишите уравнение для определения силы тока.

- Получить график изменения силы тока.
(Надо просто поставить галочку напротив пункта Граф.I(t), а галочку напротив Q(t) – сбросить)

(см. рисунок 4)

## Рисунок 4

- Установить параметры системы:
а) заряд конденсатора – 2,0*10 –6 Кл
б) ёмкость конденсатора – 6,7 мкФ 
в) индуктивность катушки –  8,5 мГн

(см. рисунок 5)

### Рисунок 5

- Рассчитать значение силы тока при t=1,5 мс. Сравните полученное значение со значением в данный момент времени на графике.

Данные для расчёта:

w = 2 П v = 2 П 1/T        
≈ 1,49867 . 10-4 сек ≈1,5 мс

w = 2 П 1/T

Вывод формулы для Im:

С=Q/U => U= Q/ С

Рисунок 6

I m=

Для нашей задачи t = T  => φс= 2П

Ответ:

(см. рисунок 6)

- Рассчитать значение силы тока при φ=П . Сравните полученное значение со значением в данной фазе по графику.

Ответ:

- Проследить изменение (динамику) заряда и силы тока. В какой фазе заряд максимальный, а значение тока равно 0?
При ответе на данный вопрос целесообразно включить и воспроизведение графика для заряда

Ответ:   φ=0

φ=2П

По графику установить, где сконцентрирована энергия в момент, когда:
а) φ=0                                     Ответ:   на конденсаторе
б) φ=П/2                                 Ответ:   на катушке индуктивности
в) φ=П                                    Ответ:   на конденсаторе

Исследовать затухающие колебания. Что необходимо включить в контур, чтобы колебания были затухающими. Каковы причины затухания?

Ответ:

В контур необходимо включить сопротивление, тогда часть энергии будет тратиться на него и колебания будут постепенно затухать.

Установите значение L=10 мГн  и C= 10 мкФ в идеальном колебательном контуре (R=0). Рассчитайте период свободных колебаний и проверьте правильность расчётов с помощью  компьютерного эксперимента.

Ответ:  Т==2.10-3c

Увеличивая величины L и C в 2, а в следующем эксперименте в 4 раза, установите, во сколько раз увеличивается период свободных колебаний.

Ответ: в 2 и в 4 раза соответственно.

Проведите качественное наблюдение зависимости времени затухания от величины активного сопротивления. Во сколько раз увеличивается время t затухания при замене R=2 Ом на R=1 Ом?

# Ответ: время затухания увеличится в 2 раза

Решите задачу:
Конденсатор ёмкости С=2,0 мкФ, заряженный зарядом Q0=2,0* 10-2 Кл замыкается  на катушку с индуктивностью L=8,0* 10-3 Гн. Какой ток будет протекать в цепи через  периода свободных колебаний?

Ответ: 1,58 * 10-2  А