Приложение №1

1. Какой инструмент применяется для нанесения разметочных рисок:

А) Кернер

Б) Чертилка

В) Штангенциркуль

2. Какой способ рубки применяется для разделения заготовок из листовой стали толщиной 5 мм?

А) Рубка на плите

Б) Рубка в тисках

В) Рубка на гильотине

3. Какое разметочное приспособление используют при разметке большой партии деталей?

А) Копир

Б) Матрица

В) Шаблон

4. Какой инструмент применяется для нарезания наружной резьбы?

А) Плашка

Б) Метчик

В) Вороток

5. Как проверить правильность нарезания резьбы?

А) По шаблону

Б) По калибрам

В) Штангенциркулем

6. От чего зависит выбор зубила?

А) От металла

Б) От вида работ

В) От молотка

7. Из какой стали, изготавливают зубила?

А) Высокоуглеродистой

Б) Инструментальной

В) Высококачественной

8. Какой вид удара молотком применяется при снятии небольшого слоя металла?

А) Кистевой

Б) Плечевой

В) Локтевой

9. Какую оправку применяют для изготовления кольца?

А) Фасонную

Б) Квадратную

В) Цилиндрическую

10. Какое правило по ТВ необходимо выполнять, если вам потребовалось. отойти от станка?

А) Отвести сверло от заготовки

Б) Закончить сверление

В) Выключить станок

11. Какой из способов вы предпочтете для правки тонкой алюминиевой проволоки?

А) Правка на плите слесарным молотком

Б) Правка вокруг цилиндрического стержня

В) Правка на листе киянкой

12. Какой инструмент применяют для резки стальных листов толщиной 0,5 -1 см?

А) Слесарную ножовку

В) Рычажные ножницы

В) Ручные ножницы

13. Какие из перечисленных деталей входят в конструкцию ножовки?

А) Винт, стопор, регулировочная шайба, пилка, наконечник

Б) Регулировочный винт, гайка, подвижная и неподвижная губки

В) Гайка-барашек, подвижная и неподвижные головки, рамка, ножовочное полотно, натяжной винт, хвостовик с рукояткой

14. Сколько ходов осуществляется в процессе резки слесарной ножовкой?

А) Один рабочий

Б) Два хода, один - рабочий, другой - холостой

В) Два рабочих хода

15. Какой измерительный инструмент применяется для нанесения размеров с точностью 0,5 мм?

А) Масштабная линейка

Б) Штангенциркуль

В) Микрометр

16. Какой инструмент применяется при разметке центров будущих отверстий?

А) Кернер

Б) Чертилка

В) Штангенциркуль

17. Назвать инструмент для нарезания внутренней резьбы.

А) Метчик

Б) Напильник

В) Плашка

18. Из чего состоит метчик?

А) Из рабочей части и хвостовика

Б) Из рукоятки и рабочей части

В) Из рукоятки и ударной части

19. 3а счет чего происходит сверление?

А) За счет резания металла

Б) За счет воздействия давления

В) За счет вырубания металла

20. Какие из перечисленных инструментов применяют для гибки?

А) Правильная плитка, тиски. Оправки, кондукторы, струбцины

Б) Молотки, оправки, тиски, плоскогубцы, трvбогибы

В) Молотки, наковальни, зубила, крейцмеселли, уголки

21. Каким должен быть угол заострения режущей части зубила для рубки стали?

А) 600

Б) 550

В) 450

22. Какими защитными средствами необходимо пользоваться при рубке твердого и хрупкого металла?

А) Защитными кожухами и козырьками

Б) Фартуками и налокотниками

В) Защитными очками и ограждениями

23. 0брабатываемую заготовку зажимаемость в тисках, опиливаемой плоскостью горизонтально на...

А) 0,5 -0,25мм

Б) 8 - 10мм

В) 0,5 - 0,8мм

24. Какие доврачебные меры оказываются пострадавшему электрическим током?

А) Освобождение от электрического тока

Б) Расстегнуть стесняющую дыхание одежду

В) 11емедленно уложить пострадавшего

25. Какие признаки оживления появляются у пострадавшего от электрического удара?

А) улучшается цвет лица, появляются самостоятельные дыхательные движения, сужаются зрачки

Б) Расширение зрачков

В) восстановление речи

26. Каким инструментом производится опиливание?

А) Слесарной ножовкой

Б) Напильником

В) Шабером

27. Для опиливании каких поверхностей служат плоские напильники?

А) Для опиливания наружных поверхностей

Б) ДЛЯ распиливания квадратных отверстий

В) Распиливание острых углов

28. Сколько ходов осуществляется в процессе опиливания?

А) Один рабочий

Б) Два хода, один - рабочий, другой - холостой

В) Два рабочих хода