# Приложение №2

Вопросы и ответы этапа «3аморочки из бочки».

1. Назвать высокоточный измерительный прибор.

(штангенциркуль)

2. Назвать ручные приспособления для сверления.

(коловорот, ручная дрель)

3. При каких работах используется плечевой удар молотком?

(при снятии толстого слоя металла)

4. Как выбирается масса молотка при работе с зубилом?

(из расчета 40 г / 1 мм ширины лезвия зубила)

5. Почему режущую часть зубила смачивают мыльной водой?

(для увеличения стойкости режущей части зубила)

6. Что необходимо делать, чтобы облегчить процесс сверления?

( использовать охлаждающую жидкость)

7. Назвать инструмент для вырубания профильных канавок

(крецмессель)

8. Из какой стали изготавливают сверла?

(быстрорежущей)

9. Для чего применяются рашпильные напильники?

(для обработки мягких металлов, а так же кожи, резины)

10. Как выбирается масса молотка при работе с крейцмесселем?

(из расчета 80 г на 1 мм ширины лезвия)

11. Из каких частей состоит зубило?

(рабочей, средней, ударной)

12. Применяют ли разметку в массовом производстве?

(нет)

13. Чем гнут про волку ДО 3 мм ?

(плоскогубцами)

14. Какой способ рубки применяется для разделения заготовок из листовой стали толщиной 5 мм?

(рубка на гильонтине )	.

15. Какой инструмент применяется для нарезания наружной резьбы?

( плашка)

16. Какой вид удара молотком применяется при снятии небольшого слоя металла?

(кистевой)

17. Каким должен быть угол заострения режущей части зубила для рубки стали?

( 600)