Ситуации.

| 1 I=2А,l=20 см, В=0,5Тл,=900 l=20 см=0,2м FA=BIlsin FA=0.5Тл*2А*0,2м*1=2Н Ответ: 2Н | 2 I=10А,l=2 см, В=0,8Тл,=900 l=2 см=0,02м FA=BIlsin FA=0.8Тл*10А*0,02м*1=0,16Н Ответ: 0,16Н |
| --- | --- |
| 3 I=25А,l=7 см, В=2,6Тл =0 FA=0 Ответ: 0 | 4 I=4А,l=0,5 м, В=1,2Тл,=900 FA=BIlsin FA=1,2Тл*4А*0,5м=2,4Н Ответ: 2,4Н |
| 5 I=0,5мА,l=70 см, В=2Тл,=900 l=70 см=0,7м FA=BIlsin FA=2Тл*0,5*10 -3А*0,7м=0,7мН Ответ: 0,7мН | 6 I=7А,l=10 см, В=0,4мТл,=900 l=10 см=0,1м FA=BIlsin FA=0,4*10 -3Тл*7А*0,1м*1=0,28мН Ответ: 0,28мН |

| Дано: l=20см=0,2м F=0.5H I=2A | 1. Решение: F=BIlsin -закон Ампера B=, т.к. I ,то =900, а sin900=1. B==1.25(Тл), [B]==1Тл |
| --- | --- |
| B=? | Ответ: 1,25 Тл |

| Дано: B=1.5 Тл F=0.02H I=4A =450 | 2. Решение: F=BIlsin -закон Ампера l=, l=0,0048 0,005(м)=5мм [l]==1м |
| --- | --- |
| l=? | Ответ: 5мм |

| Дано: l=10см=0,1м FA=1,56H I=12A B=2,6Тл | 3. Решение: FА=BIlsin -закон Ампера sin=, sin==0.5 =300 |
| --- | --- |
| =? | Ответ: 300 |

| Дано: l=5см=0,05м FА=0.425H =600 B=0,4Тл | 4. Решение: F=BIlsin -закон Ампера I=, I===25A |
| --- | --- |
| I =? | Ответ: 25A. |

| Дано: l=20см=0,2м m=4г=4*10-3 кг I=10A | 5. Решение: По условию Fт =FА, Fт =mg FА =BIl, т.к. I. Следовательно mg=BIl. B=, B==0,02(Тл), [B]==1Тл Направление определяем по правилу левой руки: от нас . |
| --- | --- |
| =? | Ответ: 0,02 Тл |