-  Материнская (системная)  является аппаратным компонентом компьютера, управляющим внутренними связями и с помощью системы прерываний взаимодействующим с внешними устройствами. На ней  реализована магистраль обмена информацией, имеются разъемы для установки процессора и оперативной памяти, а также слоты для установки контроллеров внешних устройств.

- Блок питания - основной задачей является преобразование напряжения сети 220В в напряжение питания конструктивных элементов компьютера ±12 и ±5В. Каждому пользователю не помещает иметь представление о функционировании блока питания. Речь идет о коробке, в которой размещен вентилятор для обеспечения необходимого температурного режима. Из-за пыли, со временем накапливающейся в блоке питания, вентиляция становится менее эффективной. Одно из правил электроники гласит: «Чем выше температура, тем короче срок службы элемента». Нередко при эксплуатации в сильно запыленном помещении блок питания полностью приходит в негодность вследствие перегрева его элементов.

- Жесткий диск – предназначен для длительного хранения информации. Жесткий диск - накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД), или винчестер. В основу записи информации положено намагничивание ферромагнетиков в магнитном поле, хранение информации основывается на сохранении намагниченности, а считывание информации базируется на явлении электромагнитной индукции.

- Другие устройства: - дисковод для дискет (накопитель для гибких магнитных дисков (НГМД)), CD-ROM. Накопители – устройства внешней памяти, рассчитанные на долговременное хранение информации. Все приводы PC не могут самостоятельно управлять обменом данными. В качестве посредника между приводом и PC используется контроллер.

Кабели. На всех дисководах есть два разъема для подключения к PC. Первый из них информационный, предназначен для подключения плоским кабелем к контроллеру. Другой разъем (питающий) предназначен для подключения кабеля питания дисковода.

-  Микросхема перепрограммируемой памяти BIOS, набор микросхем (Chipset), аккумуляторная батарея

- «рисунок»  или совокупность линий (проводников на

материнской плате), по которым обмениваются информацией компоненты PC

# Text boxes

Для чего?

Зачем?

Какие?

Каких?

Модули (микросхемы) оперативной памяти

Устройства

Процессор

Разъемы для устройств

Разъемы для устройств

Процессор

Системная плата

Блок питания

Системная (материнская) плата

Мозг ПК

Жесткий диск

Другие устройства

Карты расширения: видео, аудио, сетевая