ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Применение и изготовление дифракционных решёток

Способность разлагать белый свет в спектр – ценное свойство дифракционной решётки. Решётка, как и призма, является спектральным прибором. Чем шире спектр, чем на больший угловой интервал (( растягивается данный интервал длин волн ((, тем лучше решётка как спектральный прибор. Это качество дифракционных решёток количественно характеризуется отношением ((/((, называемым дисперсией решётки. Выражение dsin(=k( можно для малых углов ( записать так: (( sin((k(/d; отсюда следует, что ((/((( k/d.

Таким образом, дисперсия решётки тем больше, чем меньше постоянная решётки d.

Хорошие решётки имеют тысячи щелей и непрозрачных промежутков на миллиметре, а общее число щелей на решётке шириной 15см превышает 150000.

Точность изготовления решётки должна быть велика. Если хотя бы одна щель из 150000 смещена от заданного положения более чем на 10-15мм (т.е. на 1/40 длины волны), решётку бракуют. Нарушение правильности чередования щелей исказило бы дифракционную картину, привело бы к появлению ложных линий – «духов».

Изготовление хороших дифракционных решёток – труднейшая научно-техническая задача. Машину для изготовления решёток устанавливают на глубоко врытом в землю массивном фундаменте. Температуру в помещении поддерживают постоянной с точностью до 0,01К. При изготовлении одной решётки алмазный резец проходит путь до 27км. Перед нарезанием машина работает на холостом ходу от 5 до 20 часов для стабилизации режима работы всех узлов. Нарезание одной решётки длится до 7 суток при времени нанесения одного штриха в три секунды.

Основная область применения решёток – спектральный анализ. С помощью хороших решёток удаётся разделить спектральные линии, для которых разность длин волн составляет всего 1/400000 длины световой волны.