## Таблица « Физические свойства воды»

| Молекулярная масса | 18,01 |
| --- | --- |
| Радиус молекул воды, нм | 0,138 |
| Плотность воды, кг/м3 при t=0 0С при t=3,98 0С (наибольшая плотность) при t=20 0С | 999,841 999,973 998,203 |
| Плотность льда (при t=0 0С), кг/м3 | 916,8 |
| Плотность насыщенного пара при t=0 0С, кг/м3 | 0,598 |
| Коэффициент сжимаемости при t=0 0С, в интервале давлений от 101,3 до 101323 кПа | 51,1∙10-6 |
| Скорость звука в воде, м/с при t=0 0С при t=20 0С Скорость звука наибольшая(при t=74 0С), м/с | 1402,7 1482,7 1555,5 |
| Удельная теплоёмкость воды при t=0 0С при t=20 0С | кДж/(кг∙К) ккал/(кг∙0С) 4,218 1,006 4,182 0,999 |
| Удельная теплота плавления льда ( при нормальных условиях) | 317,6 кДж/(кг∙К) 79,4 ккал/(кг∙0С) |
| Удельная теплота сублимации льда при t=0 0С | 2834 кДж/(кг∙К) 677 ккал/(кг∙0С) |
| Удельная теплоёмкость льда при t=0 0С | 2,04 кДж/(кг∙К) 0,49 ккал/(кг∙0С) |
| Удельная теплоёмкость водяного пара при t=100 0С | 2,14 кДж/(∙кг∙К) 0,51 ккал/(кг∙0С) |
| Удельная теплота парообразования воды при давлении 101325 Па при t=0 0С при t=20 0С при t=100 0С | кДж/(кг∙К) ккал/(кг∙0С) 2500,8 597,3 2453,0 586,0 2256,2 539,0 |
| Теплопроводность воды при t=0 0С при t=20 0С при t=100 0С Теплопроводность льда при t= 00 С Теплопроводность водяного пара при t=1000 Си Р=101325 Па | Вт/(м∙К) ккал/(м∙ч∙0С) 0,56 0,47 0,60 0,52 0,68 0,59 2,26 1,94 0,024 0,020 |
| Температурный коэффициент объемного расширения воды, К-3 при t= 00С при t= 20 0С | - 63∙10-6 210∙ 10-6 |
| Температурный коэффициент линейного расширения льда (в интервале температур от -100С до 00С), К-1 или 0С-1 | 5∙ 10-5 |
| Критические константы воды температура, 0С давление, МПа (ат) плотность, кг/м2∙ | 374,15 22,1(225,7) 322 |
| Поверхностное натяжение на границе с воздухом, мН/м при t =00 С при t = 200 С при t = 100 0С | 74,6 72,7 58,9 |
| Динамическая вязкость воды, мПа∙с при t =0 0С при t = 20 0С при t = 100 0С | 1,79 1,00 0,28 |
| Динамическая вязкость насыщенного водяного пара при t=100оС, мПа∙с | 0,012 |
| Удельная электропроводность абсолютно чистой воды, См/м при t =0 0С при t = 180С | 1,5∙10-6 4,4∙10-6 |
| Удельная электропроводность дистиллированной воды при t = 18 0С, См/м | 2*10-3 |
| Удельная электропроводность льда при t=0 0С, См/м | 0,4∙10-6 |
| Диэлектрическая проницаемость воды при t =0 0С при t = 20 0С при t = 100 0С | 88,3 81,0 55,1 |
| Диэлектрическая проницаемость льда при t=0 0С | 74,6 |
| Диэлектрическая проницаемость водяного пара при t=145 0С | 1,007 |
| Показатель преломления воды при t=20 0С (для линии натрия) по отношению к воздуху | 1,33299 |
| Тоже по отношению к вакууму | 1,33335 |
| Показатель преломления льда при t=-4 0С | 1,3083 |
| Показатель преломления водяного пара | 1.0255 |

Задание: составить вопросы, используя табличные данные. При составлении вопросов использовать словосочетания:

- Что можно сказать, сравнивая…

- Почему в отличие от…

- Вследствие чего…

- Что является причиной того, что…

- Чем объяснить, что…