Приложение 5

Технические названия фреонов [3]

Обозначения фреонов включают обычно трехзначное число, в котором первая цифра – число атомов углерода минус единица, вторая – число атомов водорода плюс единица, третья – число атомов фтора (если первая цифра 0 – ее опускают). Присутствие атома брома указывается буквой В, за которой следует цифра, показывающая число атомов брома. Название фреона циклического строения  включает букву С.