пластину размером примерно I 20x20 мм, заключенную в плос- кий корпус с рядами металлических штырьков (контактов). БИС является «большой» по количеству элементов. Использование современных высоких технологий позволяет разместить на БИС процессора огромное количество (42 миллион на в процессоре ) функциональных элементов (переключателей), размеры которых составляют всего около 0,13 микрон (1 микрон = 10_6 метра).Важнейшей характеристикой, определяющей быстродействие процессора, является тактовая частота, то есть количество тактов в секунду. Такт — это промежуток времени между началами подачи двух последовательных импульсов специальной микросхемой — генератором тактовой частоты, синхронизирующим работу узлов компьютера. На выполнение процессором каждой базовой операции (например, сложения) отводится определенное количество тактов. Ясно, что чем больше тактовая частота, тем больше операций в секунду выполняет процессор. Тактовая частота измеряется в мегагерцах (МГц) и гигагерцах (ГГц). 1 МГц = миллион тактов в секунду. За 20 с небольшим лет тактовая частота процессора увеличилась почти в 500 раз, от 5 МГц (процессор 8086, 1978 год) до 2,4 ГГц (процессор 2002 год) — табл.;

Таблица 1.1. Процессоры

| Тип | Год выпуска | Частота (МГц) | Шина данных | Шина адреса | Адресуемая память |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8086 | 1978 | 5-10 | 16 | 20 | 1 Мб |
| 80286 | 1982 | 6-12,5 | 16 | 24 | 16 Мб |
| 80386 | 1985 | 16-33 | 32 | 32 | 4 Гб |
| 80486 | 1989 | 25-50 | 32 | 32 | 4 Гб |
| Репйит | 1993 | 60-166 | 64 | 32 | 4 Гб |
| Репtium | 1997 | 200-300 | 64 | 36 | 64 Гб |
| РеггИит III | 1999 | 450-1000 | 64 | 36 | 64 Гб |
| Репйит 4 | 2000 | 1000-2400 | 64 | 36 | 64 Гб |