III. Закрепление материала.

1, два аккумулятора с ЭДС  =57В и =32В соединены так, как показано на рис 3.1. Какова  разность потенциалов между точками a и b, если отношение внутренних сопротивлений аккумуляторов  ? (47 В)

Рис. 3.1		Рис. 3.2

Дано:		На рис. 3.2 представлена эквивалентная схема рис. 3.1

Выбираем направление тока по часовой стрелке

;

;    (1)

;   ;

;  ; ;

I=    (3)

Подставим (3) в (1): -;

-;    -;

=57 В-.

II случай: Пусть ток течет от точки "a" к точке "b".

;

;

;

;       ;

;      I=;

=     ; =

=57В+

Результат не зависит от выбранного направления тока.

- В цепи, показанной на рисунке,  при каком сопротивлении  можно подобрать такое сопротивление , чтобы ток через гальванометр был равен нулю? ЕДС батарей одинаковы, внутренним сопротивление батарей пренебречь.

По условию ; =0 значит, ток во всей цепиодинаков.

;

=    (1)

;

=  (2);   (1)=(2)

=;

=;

; подставляем в (1),

; ;

;   Т.к.  должно быть