Приложение1

Лабораторная работа

" ДВУХПОЛУПЕРИОДНОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОМОЩЬЮ ЧЕТЫРЕХ ДИОДОВ"

Цель: изучить принцип двухполупериодного выпрямления переменного тока по мостовой схеме.

Оборудование: макетная плата, источник переменного тока на 4-10 В, плоскостной выпрямительный диод, рассчитанный на прямой ток не менее 0,3 А - 4 шт., лампа МН 6,3 В х 0,3 А, оксидный конденсатор с емкостью в пределах 100— 2000 мкФ, осциллограф, соединительные провода.

Краткая теория.

Для преобразования переменного тока в постоянный в электронных схемах используется полупроводниковый диод. Постоянное напряжение используется в электродвигателях и электронных схемах. Можно получать однополупериодное выпрямление или двухполупериодное выпрямление. По соображениям экономической выгоды чаще всего предпочтение отдают так называемому мостовому выпрямителю, собранному на четырех диодах. Мостиковая схема обеспечивает прохождение тока через нагрузку на протяжении всего периода переменного напряжения генератора, или двухполупериодное выпрямление.

Принципиальная и монтажная схемы такого выпрямителя приведены.  <Рисунок1>,

< Pисунок2>. Диоды VD1, - VD2, являются плечами выпрямительного моста. Переменное напряжение подается на одну диагональ моста, а выпрямленное напряжение снимается с другой диагонали, к которой подключается нагрузка Rн . В таком выпрямителе в течение каждого полупериода работают поочередно по два диода противоположных плеч моста, включенных последовательно: VD1  и VD4 , VD2 и VD3. В то же время обе пары диодов включены навстречу друг другу.

Процесс выпрямления переменного тока по мостовой схеме становится ясным из <рисунка 3>. Обратите внимание на то, что независимо от того, какая пара диодов открыта, ток через нагрузку всегда течет в одну и ту же сторону.

Для сглаживания напряжения используются оксидные конденсаторы большой емкости, включенные параллельно нагрузке.

Результат выпрямления наблюдают на экране осциллографа, подключенного параллельно нагрузке.

Практическая часть работы

Задание 1.  Соберите двухполупериодный выпрямитель и испытайте его в работе.

1.Соберите электрическую цепь по рис. 1., в качестве нагрузки  Rн  возьмите лампу накаливания.

2. Включите осциллограф параллельно нагрузке выпрямителя (лампе) и пронаблюдайте двухполупериодное выпрямление переменного тока. Зарисуйте осцмллограму в тетради.

3. Включите параллельно нагрузке, соблюдая полярность, оксидный конденсатор на 100-2000 мкФ и пронаблюдайте его сглаживающее действие.

Задание 2 (дополнительное).

В схеме, собранной по рисунку1, рисунку2 поочередно оставляйте только последовательно соединенные диоды противоположных плеч (VD1 , VD4 или VD2, VD3) как показано на рисунке3, и пронаблюдайте осциллограммы  выпрямленного напряжения. Сравните их с осциллограммой, полученной в задании 1, сделайте вывод.