# Приложение1

## Инструкционно - технологическая  карта

на  изготовление  искусственного  меха.

Оборудование:

Материалы:	ткань для основы (вельвет, драп); синтетическая пряжа разных цветов.

Инструменты:	стеклянные или металлические трубочки диаметром 0,3-0,8 см., длина 10-15 см.; тонкая проволока для крючка; ножницы, стеариновая свеча.

| № п/п | Технологическая последовательность | Графическое изображение | Инструменты и материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбрать рисунок для своего изделия (можно использовать детские книжки-раскраски). |  | Иллюстрации, рисунки, детские книжки. |
| 2. | Выполнить контурный рисунок, который используют для перевода его на ткань. Второй рисунок выполнить в цвете – используют при выполнении работы. |  | Акварель или гуашь, простой карандаш, кисточка. |
| 3. | Контурный рисунок перевести на ткань. На светлую ткань, контур рисунка переводят с помощью копирки, а на тёмную - швом «вперед иголку» или припорохом. |  | Копирка, нитки, иголка. |
| 4. | Подобрать синтетическую пряжу (исследовать наплавление). Цвет пряжи подбирать, используя цветовой рисунок. |  | Спички, пряжа. |
| 5. | В трубочку вставить тонкую проволоку, на конце загнуть крючком, наложить на крючок пряжу (в один или несколько слоев в зависимости от диаметра трубочки и толщины пряжи). |  | Пряжа, проволока-крючок, трубочка. |
| 6. | Протащить пряжу через трубочку. Из трубочки она должна выходить примерно на 2 см. |  | Пряжа, проволока-крючок, трубочка |
| 7. | На огне свечи оплавить пряжу на 1-1,5 см. до появления вязкой капли. |  | Спички, свеча. |
| 8. | Быстро поставить трубочку в вертикальное положение и прижать её к ткани (по рисунку) на 2-3 секунды. |  | Трубочка, пряжа. |
| 9. | Слегка наклонить трубочку в сторону, концами ножниц прижать расплавленную пряжу к ткани, а затем поднять трубочку вверх на желаемую высоту «меха» + 2 см. и отрезать нить. |  |  |
| 10. | Постепенно заполнять детали рисунка «мехом», начиная с мелких. Для контуров деталей рисунка использовать чёрную пряжу. |  | Трубочка, пряжа, свеча, ножницы. |
| 11. | Готовую работу можно оформить в рамку или обвязать крючком. |  |  |

Примечания:

- Трубочки лучше использовать металлические (антенна от телевизора или приёмника), так как они имеют разные диаметры и при нагревании не ломаются.

- Чем рыхлее ткань-основа, тем глубже и прочнее соединится с ней расплавленная пряжа.

- При заполнении «мехом» больших частей рисунка можно соединять пряжу разных оттенков и цветов, что позволит достичь художественной выразительности выбранной композиции и ускорит процесс выполнения работы.

- Свеча быстро плавится, поэтому можно собрать наплавленный воск, растопить его, вылить на целлофан, вложить шнур и закатать.

- Для основы можно использовать вышедшие из моды изделия, сшитые из вельветовой ткани.