| Тип группы | Физики-теоретики |
| --- | --- |
| Литература | Учебники «Физика – 11» Г.Я. Мякишева и А.А. Пинского. |
| Вид деятельности | Разбор принципа работы трансформатора. Изложение теоретического материала. Вывод формул для холостого и рабочего режимов работы трансформатора. |
| Предполага- емый результат | 1. Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. 2. Холостым ходом называется режим работы трансформатора с разомкнутой вторичной обмоткой (схема). При подключении первичной катушки к источнику переменного напряжения в ней возникает переменный ток. Если напряжение изменяется по гармоническому закону с частотой ω, то по гармоническому закону с этой же частотой происходят изменения силы тока в катушке и магнитного потока Ф1m , создаваемого этим током: Ф1 = Ф1m cos ωt. При изменениях магнитного потока в каждом витке провода первичной катушки возникает изменяющаяся по гармоническому закону ЭДС самоиндукции: е = — Ф´ (в одном витке); е = ω Ф1m sin ωt = Εm sin ωt, где Εm = ω Ф1m — амплитуда колебаний ЭДС в одном витке. Если число витков в первичной катушке Ν1 , а ЭДС самоиндукции в одном витке е, то мгновенное значение ЭДС самоиндукции в первичной катушке равно: е1 = Ν1е. Вторичную катушку пронизывает тот же магнитный поток, который проходит через первичную катушку: Ф2 = Ф1. При изменениях магнитного потока в каждом ее витке возникает ЭДС индукции. Если число витков во вторичной катушке Ν2 , а ЭДС индукции в одном витке е, то мгновенное значение ЭДС индукции во вторичной катушке равно: е2 = Ν2 е. Отношение ЭДС самоиндукции в первичной обмотке к ЭДС индукции во вторичной обмотке равно отношению числа витков: е1 / е2 = Ν1 / Ν2 = К, где К есть коэффициент трансформации. При К> 1 трансформатор понижающий, при К< 1 — повышающий. (Ссылка на опыт практиков). 3. Режим нагрузки. При подключении нагрузки к концам вторичной обмотки (схема) в ней возникает переменный ток. Колебания силы тока во вторичной цепи возбуждают в сердечнике переменный магнитный поток с амплитудой колебаний Ф 2т.. Он уменьшает амплитуду колебаний магнитного потока в сердечнике, что приводит к уменьшению ЭДС самоиндукции в первичной катушке. Из-за этого в ней возрастает амплитуда колебаний силы тока до тех пор, пока не будет достигнуто равенство амплитуд приложенного напряжения и ЭДС самоиндукции. Во вторичной обмотке протекает переменный ток с действующим значением I2. Этот ток уменьшает магнитный поток в сердечнике и тем самым ЭДС самоиндукции в первичной обмотке. При этом восстанавливается баланс магнитных потоков, давая приближенное равенство: Ф1 ~ Ф2 (как при холостом ходе). Коэффициент трансформации К= Ν1 / Ν2 = е1 / е2 = I2 / I1; е2 = И2 + I2 r = I2 R + I2r; R – сопротивление нагрузки, r - сопротивление вторичной обмотки. 4. Мощность, потребляемая первичной обмоткой трансформатора из сети, равна полной мощности на второй обмотке: Р1 = I1 Е1 = I2 Е2 ; Мощность, потребляемая нагрузкой, равна: Р2 = I2U2; U2 - напряжение на вторичной обмотке. Отношение мощности Р2, потребляемой нагрузкой, к мощности Р1, потребляемой первичной обмоткой трансформатора, называется коэффициентом полезного действия трансформатора: η = Р2 / Р1 η = I2 U2 / I1 Е1 η = I2 U2 / I2 Е2 = U2 / Е2 U2 = I2 R2 Е2 = I2 (R .+ r) η = R /(R + r). 4. При более глубоком анализе зависимости КПД трансформатора от величины нагрузки получаем следующее: 1. η = Р2 / Р1 2. Р1 = Р2 + Р0 + Рс 3. Р2 = I2² R2 ; 4. Р0 = I2² (R2.+ r); Р0 - потери в обмотках, Рс - потери в сердечнике. 5. I2 = Е2 / (R .+ r). Подставив (2) – (4) в (1), получим: η = Р2 / Р1 = I2² R2 / (I2² R2 + I2² r + Рс) ; Разделим на I2²: η = R2 / (R2 + r + Рс/ I2²); Учтем (5), получим: η = R2 / (R2 + r + Рс (R2 + r)² / Е2)). Это - математическая модель зависимости КПД трансформатора от нагрузки. |